ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение.

«АНТАРЕС» КПМ-14

Технические характеристики

Культиватор для предпосевной обработки. Обеспечивает ресурсосберегающую комплексную обработку почвы.

| Производительность за 1 час 8,4 - 16,8 гектар | Ширина захвата, м до 14 |
| --- | --- |

Культиватор «Антарес» КПМ-14 используются для ухода за парами с рыхлением и очисткой паров от сорняков на всех типах почвы в различных климатических зонах.

##### Технические характеристики культиватора «Антарес» КПМ-14

| Производительность за 1 час основного времени, не менее | 8,4 - 16,8 |
| --- | --- |
| Глубина обработки | до 12 см |
| Рабочая ширина захвата, | до 14 м |
| Масса в сборе с одинарным катком и 2-х рядной бороной | 6500 кг |

Описание

##### Назначение культиватора «Антарес» КПМ-14

Культиваторы КМП предназначены для предпосевной обработки всех типов почв по фонам культивации и вспашки, с заделкой развальных борозд. Качественно выполняет за один проход уничтожение сорняков, поверхностное рыхление, выравнивание, мульчирование и регулируемое уплотнение верхнего слоя почвы с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян, обеспечивает ресурсосберегающую комплексную обработку почвы.

Культиваторы КМП используются для ухода за парами с рыхлением и очисткой паров от сорняков. Применяется в различных климатических зонах, на всех типах почв, в том числе подверженных эрозии, кроме каменистых:

- для предпосевной культивации, а также выравнивания микрорельефа поля;

- для выравнивания зяби, предпосевной культивации, уходу за парами.

##### Возможные модификации культиватора

Предпосевная модификация: S-образная стойка с подпружинником сечением 45х12 мм и рыхлительной лапкой шириной 175 мм.
Паровая модификация: стойка на листовой рессоре 150х10 мм, с рыхлительной лапкой шириной 330 мм.

##### Преимущества культиватора «Антарес» КПМ-14

В конструкции культиватора «Антарес» учтен многолетний опыт производства и эксплуатации, а так же результаты сертификационных испытаний. Культиваторы серии КПМ конструктивно приспособлены к российским почвенно-климатическим условиям и требованиям сельхозтехники. Основные конкурентные преимущества культиватора:

##### Компактность при транспортировке

Ширина культиватора в транспортном положении не превышает 2,5 м., что значительно упрощает маневрирование и допускает транспортировку по дорогам общего пользования.

##### Точность обработки

Конструкция обеспечивает точное копирование почвы по всей ширине захвата, что позволит использовать культиватор в предпосевной модификации для культур с малой глубиной посева.

##### Исключение пропусков

На всех культиваторах серии КМП-14 катки и пружинная борона установлены с перекрытием, что полностью исключает пропуски при обработке почвы и обеспечивает ее стабильное качество.

##### Выбор комплектации

По выбору заказчика культиватор «Антарес» может комплектоваться катками различных конфигураций, например, трубчатыми, планчатыми, спиральными или тандемными.

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.