ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение.

# Культиватор сплошной обработки почвы КУСТО-10.8

Технические характеристики

| Ширина захвата, м | 10,8 |
| --- | --- |
| Глубина обработки, см | 3 - 8 |
| Производительность, га/ч | 7,5 – 8,5 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 10 |
| Количество рабочих органов всего, шт | 90/67 |
| Число рядов рабочих органов, шт | 3 |
| Ширина рабочего органа, мм | 150/200 |
| Рабочее давление гидросистемы, МПа: | 16 |
| Масса, кг | 4500 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм |
| Длина | 7885 |
| Ширина | 10800 |
| Высота | 1205 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм |
| Длина | 5950 |
| Ширина | 4400 |
| Высота | 2830 |
| Агрегатирование с тракторами мощностью, л.с. | 155-230 |

Описание

Предназначен для предпосевной и паровой обработки почвы.

Данный агрегат гарантирует высокое качество обработки почвы, полное отсутствие глыб и гребней, эффективное выравнивание, подповерхностное уплотнение почвы на глубине посева, вычесывание сорняков в нитевидной стадии их развития, создание мульчированного слоя почвы. Всё это создает благоприятные условия для быстрых всходов, появления вторичных корней и кущения, а также обеспечивает семенам и всходам оптимальный тепло-влаго-воздушный режим.

Культиватор агрегатиркется с пропашными тракторами тягового 4-8 класса.

Основные преимущества культиваторов KUSTO

100 % подрезание сорной растительности и идеальное выравнивание поверхности поля,
Рабочая скорость до 12 км/ч — высокая производительность
Модульная конструкция — удобство в обслуживании.
Увеличение ресурса работы прикатывающего катка за счет применения самоцентрирующегося подшипникового узла с дополнительной защитой от проникновения пыли и влаги.

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.