ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение.

Бороны пружинные широкозахватные гидрофицированные (ЗПГ) ЛИРА

Описание

Бороны пружинные широкозахватные гидрофицированные (ЗПГ) Легендарная борона!
Успех при применении минимальных и нулевых технологий во многом зависит от качества работы с пожнивными остатками. Их сохранение и равномерное распределение дает следующие преимущества: удержание снега, задержка талых и дождевых вод; уменьшение потери влаги от испарения; улучшение органического состава почвы; снижение воздушной и водной эрозии.
Комбайновые измельчители соломы, особенно с широкими жатками, не всегда оптимально распределяют солому по поверхности почвы, что в результате приводит к неравномерным всходам, неравномерному созреванию и, в итоге, к значительному ухудшению качества зерноуборки.

Исправить это можно с помощью бороны «Лира».

Наиболее востребованы в современном ведении сельского хозяйства бороны с пружинным зубом, используемые для:

- равномерного распределения по полю пожнивных остатков;

- ранневесеннего боронования почвы в целях разрушения поверхностной корки и провоцирования роста сорняков;

- уничтожения сорняков в фазе «белой нити»

- закрытия влаги с помощью прерывания капиллярного потока из нижних слоев почвы;

- выравнивания поверхности пашни;

- заделки семян и минеральных удобрений, разбросанных по полю;

- сплошной обработки почвы при уходе за парами и подготовке к севу при обработке зяби;

- сбора соломы, сена в валки.

В последнее время отмечается тенденция к увеличению засоренности полей в результате уменьшения объемов работ по химической защите, вызванная желанием сократить расходы на дорогостоящие препараты. Благодаря использованию бороны «Лира» можно без применения химии не только качественно уничтожить сорняки, но и одновременно закрыть влагу и обеспечить доступ воздуха к семенам.

Гаврильчик Валерий Владимирович, главный инженер
«Обработал 900 гектар. Очень вынослив и комфортен в работе. Удобно раскладывается и транспортируются к месту проведения полевых работ. Большая ширина захвата, внесение действующего вещества и его заделка за один проход, значительно уменьшает затраты на топливо и расходы на заработную плату механизаторов.»

Интенсивное таяние снега, обильные дожди в период между севом и появлением всходов, которые чередуются с жаркой сухой погодой, приводят к появлению почвенной корки, с огромным количеством капилляров, по которым вода из нижних слоев почвы поднимается к поверхности и испаряется. Невероятно, но за один солнечный день с одного квадратного метра земли таким образом может испариться до 100 литров воды.
Кроме того, поверхностная корка перекрывает доступ воздуха к семенам, что значительно ухудшает их прорастание и приводит к частичной гибели. На тяжелых заплывающих почвах эффект поверхностной корки может принимать катастрофические масштабы.
Боронование почвы с помощью «Лиры» способствует задержанию влаги внутри почвы, проникновению воздуха к семенам и корням растений, улучшению циркуляции воздуха в почве, и повышению способности почвы впитывать ночную влагу, которая образуется в результате перепада температур.

## Оригинальная и простая конструкция позволяет перевести борону «Лира» из рабочего в транспортное положение и обратно силами одного тракториста.

Конструктивные преимущества бороны «Лира» в сравнении с боронами БЗСС 1,0 и ЗБНТУ 1,0:

- значительно более высокое качество рыхления почвы благодаря вибрационному действию упругих зубьев;

- незабивание зубьев благодаря вибрационному действию упругих зубьев;

- бережная обработка, обеспечиваемая возможностью изменения угла наклона зубьев.

## Конструктивные преимущества бороны «Лира» в сравнении с другими боронами с упругим зубом:

- простота и скорость регулировки угла наклона зубьев;

- зуб бороны изготовлен из высококачественной специальной стали с особой термической обработкой;

- высокое качество и надежность конструкции.

Применение объемной термической обработки пружинных зубьев совместно с дополнительной закалкой ТВЧ концов зубьев длиной 100 мм на твердость 51...57 HRC значительно повышает (более чем в 2 раза) их износостойкость по отношению к любым другим зубьям. Отличные характеристики пружинности верхней конической навитой пружинной части обеспечивают полное перекрытие обрабатываемой почвы с самоочисткой в процессе работы.

Одна из уникальных характеристик бороны ЛИРА — это использование ее вместе с комплексом РЕАЛ. Подробнее вы можете ознакомиться в соответсвующем разделе, а здесь приведем лишь некоторые преимущества использования комплекса из «ЛИРА» + «РЕАЛ»:

- значительное снижение потерь действующего вещества благодаря его одновременной заделке;

- снижение эксплуатационных затрат благодаря внесению действующего вещества и его заделке за один проход.

- возможность работы по посевам и по ранним всходам;

- значительно большая производительность.

Технические характеристики

| Основные технические характеристики | Лира-15 | Лира-24 |
| --- | --- | --- |
| Ширина захвата, м | 15 | 24 |
| Глубина обработки, см | до 9 | до 9 |
| Длина зуба, мм | 400 |
| Диаметр зуба, мм | 10 |
| Углы наклона зубьев | 15, 30, 45, 60, 75, 90 |
| Шаг зубового поля, мм | 38 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15 |
| Производительность, га/ч | до 22,8 | до 36,6 |
| Общая масса, кг. | 2050 | 2850 |
| Необходимая мощность трактора, л.с. | от 80 | от 130 |
| Уничтожение сорняков, % | >95 |
| Наличие стерни и других растительных остатков после обработки, % | >90 |
| Заделка разбросанных минеральных удобрений, % | >70 |
| Гребнистость поверхности поля, см | до 2 |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.