ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение.

Дискатор БД 6х4 (дисковая борона) используется для обработки любого типа грунта глубиной рыхления до 15 см. Формирует эффективную природную структуру почвы, что способствует благоприятному росту растений, а также прикатывает покрывной слой грунта для сохранения влаги.

Данный почвообрабатывающий агрегат включает в себя назначение не только лущильника, культиватора, но и дисковой бороны. Он равномерно распределяет удобрения и остатки растений, повышая тем самым устойчивость грунта к эрозии.

БД 6х4 с четырьмя рядами рабочих дисков простота в использовании, надежна, обладает большой производительностью и высоким коэффициентом наработки. Борона примечательна простотой в ремонте и в обслуживании.

Новые бороны по своим конструктивным особенностям и эксплуатационным характеристикам не уступают аналогам ведущих российских производителей борон, представленных на российском рынке (таких как Белагромаш, Бдм-агро и др.). Такая позиция на рынке обеспечивается за счет следующих технических параметров борон:

- бороны имеют прочную надежную раму, что достигается за счет применения высококачественных марок сталей;

- диски борон изготовлены из высокопрочной стали с последующей закалкой, а режущие кромки дисков механически обрабатываются, что обеспечивает низкий уровень износа дисков и длительный срок их службы;

- конструкция борон предполагает возможность их поставки с прикатывающими катками для измельчения комков грунта;

- порошковая покраска в значительной степени превосходит обычную покраску и способствует сохранению агрегата, от коррозийных и механических повреждений;

технические характеристики

Начало формы

Кол-во дисков (шт) - 56

Ширина захвата (м) - 5,6

Мощность трактора - 280-340 л.с.

Масса (кг) - 5200

Транспортная ширина (м) - 2,4

Расстояние между дисками (мм) - 400

Расстояние между рядами (мм) - 700

Конец формы

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.