ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение.

Культиваторы серии «КД»

Технические характеристики

| Наименование параметра | КД-360 М | КД-570 М | КД-720 М |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,6 | 5,7 | 7,2 |
| Производительность за 1 час основного времени (при скорости 12 км/ч) га, не менее | 3,6 | 5,7 | 7,2 |
| Количество стоек с плоскорежущей лапой, шт. | 9 | 15 | 19 |
| Количество стоек с дисками (Ǿ560 мм), шт. | 7 | 13 | 17 |
| Количество стоек с дисками (Ǿ530 мм), шт. | 2 |
| Количество рядов пружинных зубьев, шт. | 3 |
| Количество рядов лап, шт. | 2 |
| Ширина захвата культиваторной лапы, мм | 460 |
| Глубина обработки, см* | с плоскорежущей лапой | 5-12 |
|  | со сборной лапой | 12-18 |
|  | с сборным глубокорыхлителем | 12-18 |
|  | с долотом | 24-30 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10-12 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм: | длина | 7800 | 8100 | 8100 |
|  | ширина | 3700 | 5800 | 7300 |
|  | высота | 1600 | 1600 | 3300 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | длина | 8100 | 8100 | 8100 |
|  | ширина | 3680 | 5780 | 4250 |
|  | высота | 1120 | 1120 | 3300 |
| Масса, кг | 2900 | 3900 | 4600 |
| Срок службы, лет | 7 |
| Число обслуживающего персонала, чел | 1 |
| Агрегатирование | КД-360 М | КД-570 М | КД-720 М |
| Предпосевная, пары | ХТЗ-16131-03 (180 Л.С.) МТЗ-2022.4 (212 Л.С.) | ХТЗ-16131-03 (180 Л.С.) МТЗ-2022.4 (212 Л.С.) | К-701 (300 Л.С.) МТЗ-3022 (303 Л.С.) |
| Осенняя | ХТЗ-17221 (210 л.с.) МТЗ-2022,4 (212 л.с.) | ХТЗ-17221 (210 л.с.) МТЗ-2022,4 (212 л.с.) | К-701 (300 Л.С.) МТЗ-3022 (303 Л.С.) |
| Рекомендуемый тяговый класс тракторов, т.с. | 3-4 | 3-4 | 5-6 |

Описание

### Культиваторы серии КД предназначены для обработки почвы: предпосевной, осенней, паров, измельчения пожнивных остатков высокостебельных культур, разделки пластов, чизелевания.

Культиваторы применяются во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. Эффективно применение культиваторов для осенней и предпосевной обработки в системе минимальной обработки почвы.

Применение культиватора обеспечивает:

- выравнивание поля;

- выравнивание посевного ложа;

- механическую борьбу с сорняками;

- измельчение пожнивных остатков;

- создание мульчирующего слоя;

- разрушение нижних уплотненных слоев почвы.

### Железные аргументы «ЗА!» культиваторы серии КД:

- диски измельчают и смешивают с почвой пожнивные остатки, крошат верхний слой почвы;

- плоскорежущие лапы подрезают сорную траву и рыхлят почву, создают ровное плотное семенное ложе;

- бороны выравнивают поверхность поля, равномерно распределяют пожнивные остатки, ведут борьбу с сорняками;

- катки производят дополнительное крошение почвы, создают мульчирующий слой и выравнивают поверхность поля;

- При осенней обработке, в зависимости от установленных рабочих органов, культиватор ведет обработку на глубину до:

- с плоскорежущей лапой, см..........................5-12;

- со сборной лапой, см....................................12 – 16;

- со сборным глубокорыхлителем, см............12 – 18;

- с долотом, см..................................................24 - 30;

- Конструкция рамы культиватора и набор регулировок позволяют работать данному агрегату в зависимости от поставленных перед ним агротехнических задач и погодных условий с различными базовыми опциями и без них, а именнo:

- при высокой влажности или осеннем щелевании почвы с долотом культиватор может работать без блока зубовых борон и без катков или катки просто пассивно катятся, при этом он сам опирается на группу опорных и транспортных колёс;

- во втором варианте культиватор может работать с любыми рабочими и базовыми опциями, опираясь на передние опорные колеса и задние прикатывающие катки, при этом транспортные колёса при помощи гидроцилиндров полностью подняты вверх. Это даёт возможность максимально использовать функцию зубовых борон и прикатывающих или вычесывающих катков;

- Конфигурация расположения лап на данном агрегате обеспечивает стопроцентное подрезание сорняков, и при агротехнической необходимости позволяет использовать данный агрегат в работе со снятыми дисковыми рабочими органами;

- В базовой комплектации культиватора может устанавливаться тандем как прикатывающих, так и вычёсывающих катков или смешанный вариант;

- Конструкция прикатывающих и вычёсывающих катков в тандеме с установкой на них подшипников сельскохозяйственного назначения производства Сербия, с тройным уплотнением для работы данных подшипников в агрессивной среде, значительно повышает ресурс данного узла в сравнении с аналогами других производителей;

- В базовую комплектацию культиваторов серии КД входит модуль трёхрядной зубовой бороны;

- В конструкции рамы использованы толстостенные профильные трубы из стали 09Г2С, отличающейся прекрасной свариваемостью и повышенной прочностью, что позволило увеличить нагрузку на рабочие органы и расширить технологические возможности культиваторов;

- Расширенная база культиватора повышает точность глубины обработки и повышает качество выравнивания поверхности поля;

- Применение эластичных демпферов в дисковом сошнике снизило нагрузку на рамные конструкции, подшипниковый узел, диск. В результате микровибрации снизилась нагрузка на дисковый сошник и снизилось тяговое сопротивление агрегата, а также повысилось качество обработки почвы. Обработка дисковым сошником почвы увеличивает срок службы плоскорежущих лап в два раза, по сравнению с культиваторами серии К, а общее снижение нагрузки на рабочие органы увеличивает срок службы узлов и культиватора в целом;

- Все узлы агрегата, за исключением подшипников, гидроцилиндров и шин, производятся на нашем заводе, что значительно упрощает гарантийное и постгарантийное обслуживание техники;

- Культиваторы серии КД регулярно проходят государственные испытания, где подтверждают их высокую надежность, а также эффективность и стабильность выполнения технологического процесса обработки почв

ООО ТД «ГСМ- «Палессе» Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1 территория АТП-6.