ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение.

Культиватор «КГО»

Технические характеристики

| Производительность за 1 час основного времени | 1,7...2,1 га/ч |
| --- | --- |
| Конструктивная ширина захвата, не менее | 2,8...3,1 м |
| Количество образованных гряд, гребней или число обрабатываемых рядков | 4 шт |
| Ширина междурядий | 70...75 см |
| Глубина обработки за один проход на всех технологических операциях | 4...20 см |
| Высота гряд или гребней | 8...30 см |
| Масса конструкционная, не более | 1050-1100 кг |
| Транспортная скорость | до 20 км/ч |
| Габаритные размеры культиватора в транспортном положении |  |
| Длина | 2600 мм |
| Ширина | 3700-4000 мм |
| Высота | 2800 мм |
| Уничтожение сорных растений в зоне обработки | 100 % |

Описание

Эта модель является одновременно и культиватором и окучником. Она используется для подготовки семенного ложа. В то же самое время, агрегат формирует гряды и гребни, а также технические колеи. Ширина междурядий составляет 70-75 сантиметров. Окучники комплектуются специальными вращающимися отвалами, а также носовыми частями, приспособлениями для подготовки гидрофицированного следоуказателя и семенного ложа.

Уничтожение сорняков достигается за счет наращивания гребней до тридцати сантиметров. Рыхлость в почве сохраняется до уборки урожая. За счет этого, урожайность возрастает на 15 процентов. Культиватор приводится в движение тракторами Минского тракторного завода моделей 80 и 82.

ООО ТД «ГСМ- «Палессе» Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1 территория АТП-6.