ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение.

культиваторы серии К

Технические характеристики

| Наименование параметра | К-360 МК | К-570 МК | К-720 МК | К-1080 МК | К-1200 МК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,6 | 5,7 | 7,2 | 10,8 | 12 |
| Производительность за 1 час основного времени(при скорости 12 км/ч) га, не менее | 4,32 | 6,84 | 8,64 | 12,96 | 14,4 |
| Количество стоек с рабочими органами, шт | 9 | 15 | 19 | 29 | 31 |
| Ширина захвата культиваторной лапы, мм | 460 |
| Количество рядов пружинных зубьев, шт | 3 |
| Количество рядов лап, шт | 2 |
| Глубина обработки, см | с плоскорежущей лапой | 5-12 |
|  | со сборной лапой | 7-16 |
|  | со сборным глубокорыхлителем | 12-18 |
|  | с долотом | 24-30 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10-15 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм: | длина | 7800 | 7800 | 7800 | 8700 | 8700 |
|  | ширина | 3700 | 5800 | 7300 | 10800 | 12000 |
|  | высота | 1600 | 1600 | 3300 | 1720 | 1720 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | длина | 7800 | 7800 | 7800 | 8700 | 8700 |
|  | ширина | 3700 | 5800 | 4300 | 5785 | 5785 |
|  | высота | 1600 | 1600 | 3300 | 4400 | 4950 |
| Масса, кг | 2700 | 3600 | 4300 | 5500 | 6000 |
| Срок службы, лет | 7 |
| Число обслуживающего персонала, чел | 1 |
| Мощность трактора, л.с. | 180-200 | 200-250 | 300-350 | 350-420 | 420-570 |

Описание

### Культиваторысерии К предназначены для обработки почвы: предпосевной, осенней, паров, разделки пластов, чизелевания.

Культиваторы применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. Эффективно применение культиваторов для осенней и предпосевной обработки в системе минимальной обработки почвы.

Применение культиватора обеспечивает:

- выравнивание поля;

- выравнивание посевного ложа;

- механическую борьбу с сорняками;

- создание мульчирующего слоя;

- разрушение нижних уплотненных слоев почвы.

## Железные аргументы «ЗА!» культиваторы серии К:

- При предпосевной обработке культиватором:

- плоскорежущие лапы подрезают сорную траву и рыхлят почву, создают ровное плотное семенное ложе;

- бороны выравнивают поверхность поля, распределяют равномерно пожнивные остатки, ведут борьбу с сорняками;

- катки производят дополнительное крошение почвы, создают мульчирующий слой и выравнивают поверхность поля;

- При осенней обработке, в зависимости от установленных рабочих органов, культиватор ведет обработку на глубину до:

- с плоскорежущей лапой, см.............................5-12

- со сборной лапой, см......................................12 — 16

- со сборным глубокорыхлителем, см................12 — 18

- с долотом, см..................................................24 — 30;

- Конструкция рамы культиватора и набора регулировок позволяет работать данному агрегату в зависимости от поставленных перед ним агротехнических задач и погодных условий с различными базовыми опциями и без них, а именно:

- при высокой влажности или осеннем щелевании почвы с долотом культиватор может работать без блока зубовых борон и без катков или катки просто пассивно катятся, при этом он сам опирается на группу опорных и транспортных колёс;

- во втором варианте культиватор может работать с любыми рабочими и базовыми опциями, опираясь на передние опорные колеса и задние прикатывающие катки, при этом транспортные колёса при помощи гидроцилиндров полностью подняты вверх. Это даёт возможность максимально использовать функцию зубовых борон и прикатывающих или вычесывающих катков;

- В базовой комплектации культиватора может устанавливаться тандем как прикатывающих, так и вычёсывающих катков или смешанный вариант;

- Конструкция прикатывающих и вычёсывающих катков в тандеме с установкой на них подшипников сельскохозяйственного назначения производства Сербия, с тройным уплотнением для работы данных подшипников в агрессивной среде, значительно повышает ресурс данного узла в сравнении с аналогами других производителей;

- В базовую комплектацию культиваторов серии К входит модуль трёхрядной зубовой бороны;

- В конструкции рамы использованы толстостенные профильные трубы из стали 09Г2С, отличающейся отличной свариваемостью и повышенной прочностью, что позволило увеличить нагрузку на рабочие органы и расширить технологические возможности культиваторов;

- Расширенная база культиватора повышает точность глубины обработки и повышает качество выравнивания поверхности поля;

- Применение гидроцилиндров последовательного соединения в культиваторах К-1080 и К-1200 снизило нагрузку на рамы и рабочие органы культиватора и упростило их технологическую настройку, что повышает качество обработки почвы и увеличивает срок службы узлов и культиватора в целом;

- Все узлы агрегата, за исключением подшипников, гидроцилиндров и шин, производятся на нашем заводе, что значительно упрощает гарантийное и постгарантийное обслуживание техники;

- Культиваторы серии К регулярно проходят государственные испытания, где подтверждают их высокую надежность, а также эффективность и стабильность выполнения технологического процесса обработки почвы

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.