ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение.

Бороны дисковые складные

## Преимущества борон Радогост

- Широкий модельный модульных борон

- Возможность изменения расстояния между режущими узлами и рядами дисковой бороны по желанию заказчика

- Изготовление нестандартных моделей

- Качественные комплектующие

- Применение стали 09Г2С

- Два вида прикатывающих катов (спиральный, планчатый)

- Смазываемые шарнирные соединения

- Шарнирные соединения дополнительно усилены втулками с фиксацией пальца, что исключает проворачивание в нежелательных (узких) местах, что увеличивает срок службы

- Втулки и пальцы из стали 45 с термообработкой

- Расширенная гарантия на рамную конструкцию (2 года)

- 2-х рядные

В стандартном исполнении расстояние между стойками 280 мм, между рядами 800 мм (900 мм для тракторов от 2 тягового класса). Позволяет орудию не забиваться при большом количестве пожнивных остатков. Рекомендуется обработка в 2 следа.

3-х рядные

В стандартном исполнении расстояние между стойками 300 мм, между рядами 1050 мм. Первый ряд дисков расположен симметрично друг к другу, что обеспечивает курсовую устойчивость орудия.

4-х рядные

В стандартном исполнении расстояние между стойками 400 мм, между рядами 700 мм.

Модели и технические характеристики

| МОДЕЛЬ | КОЛ-ВО ДИСКОВ | ШИРИНА ЗАХВАТА (М) | МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА (Л/С) | МАССА (КГ) | ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА (М) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДИСКАМИ (ММ) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ (ММ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БД-5х2ПМ | 36 | 5,0 | 150-180 | 3300 | 5,4 | 280 | 1350 |
| БД-5,5х2ПМ | 38 | 5,3 | 170-200 | 3400 | 5,7 |  |  |
| БД-6х2ПМ | 42 | 5,9 | 180-220 | 3800 | 6,3 |  |  |
| БД-7х2ПМ | 48 | 6,7 | 220-240 | 4500 | 7,1 |  |  |
| БД-5х3ПМ | 50 | 5,1 | 220-250 | 4200 | 5,5 | 300 | 1050 |
| БД-6х3ПМ | 56 | 5,7 | 250-280 | 4700 | 6,1 |  |  |
| БД-6,5х3ПМ | 62 | 6,3 | 280-300 | 4900 | 6,7 |  |  |
| БД-7х3ПМ | 68 | 6,9 | 300-340 | 5300 | 7,3 |  |  |
| БД-5х4ПМ | 48 | 4,8 | 240-290 | 4900 | 5,2 | 400 | 700 |
| БД-5,5х4ПМ | 52 | 5,2 | 260-300 | 5100 | 5,6 |  |  |
| БД-6х4ПМ | 56 | 5,6 | 280-340 | 5300 | 6,0 |  |  |
| БД-7х4ПМ | 72 | 7,2 | 360-400 | 5800 | 7,6 |  |  |
| БД-5х4ПМ (900) | 48 | 4,8 | 240-290 | 5300 | 5,2 | 400 | 900 |
| БД-5,5х4ПМ (900) | 52 | 5,2 | 260-300 | 5500 | 5,6 |  |  |
| БД-6х4ПМ (900) | 56 | 5,6 | 280-340 | 5800 | 6,0 |  |  |
| БД-7х4ПМ (900) | 72 | 7,2 | 360-400 | 6400 | 7,6 |  |  |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.