ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение.

Бороны дисковые навесные

## Преимущества борон Радогост

- Широкий модельный ряд навесных борон

- Возможность изменения расстояния между режущими узлами и рядами дисковой бороны по желанию заказчика

- Изготовление нестандартных моделей

- Качественные комплектующие

- Применение стали 09Г2С

- Два вида прикатывающих катов (спиральный, планчатый)

- Смазываемые шарнирные соединения

- Шарнирные соединения дополнительно усилены втулками с фиксацией пальца, что исключает проворачивание в нежелательных (узких) местах, что увеличивает срок службы

- Втулки и пальцы из стали 45 с термообработкой

- Расширенная гарантия на рамную конструкцию (2 года)

- 2-х рядные

В стандартном исполнении расстояние между стойками 280 мм, между рядами 800 мм (900 мм для тракторов от 2 тягового класса). Позволяет орудию не забиваться при большом количестве пожнивных остатков. Рекомендуется обработка в 2 следа.

3-х рядные

В стандартном исполнении расстояние между стойками 300 мм, между рядами 1050 мм. Первый ряд дисков расположен симметрично друг к другу, что обеспечивает курсовую устойчивость орудия.

4-х рядные

В стандартном исполнении расстояние между стойками 400 мм, между рядами 700 мм.

Модели и технические характеристики

| МОДЕЛЬ | КОЛ-ВО ДИСКОВ | ШИРИНА ЗАХВАТА (М) | МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА (Л/С) | МАССА (КГ) | ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА (М) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДИСКАМИ (ММ) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ (ММ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БД-1,1х2 | 6 | 1,0 | 25-40 | 550 | 1,1 | 340 | 800 |
| БД-1,5х2 | 8 | 1,4 | 35-50 | 650 | 1,7 | 340 |  |
|  | 10 |  |  | 700 |  | 270 |  |
| БД-1,8х2 | 10 | 1,7 | 40-60 | 750 | 2,0 | 330 |  |
|  | 12 | 1,8 |  | 800 | 2,1 | 280 |  |
| БД-2х2 | 12 | 1,9 | 60-70 | 830 | 2,2 | 300 |  |
|  | 14 |  |  | 880 | 2,3 | 270 |  |
| БД-2,2х2 | 12 | 2,0 |  | 850 | 2,4 | 340 |  |
|  | 14 |  |  | 900 |  | 280 |  |
|  | 16 |  | 70-80 | 950 |  | 250 |  |
| БД-2,4х2 | 14 | 2,3 | 70-80 | 915 | 2,5 | 320 |  |
|  | 16 |  | 80-90 | 965 |  | 280 |  |
|  | 18 |  |  | 1015 |  | 250 |  |
| БД-2,6х2 | 16 | 2,5 | 80-90 | 1030 | 2,8 | 300 |  |
|  | 18 |  | 85-95 | 1080 |  | 270 |  |
| БД-3х2 | 18 | 2,9 | 90-100 | 1110 | 3,2 | 315 |  |
| БД-3,0х2 | 18 |  | 90-100 | 1250 |  | 320 | 900 |
|  | 20 |  | 90-100 | 1300 |  | 280 |  |
| БД-3,2х2 | 20 | 3,0 | 100-110 | 1365 | 3,4 | 300 |  |
|  | 22 |  |  | 1415 |  | 270 |  |
|  | 24 |  | 105-120 | 1470 |  | 250 |  |
| БД-3,5х2 | 22 | 3,3 | 110-120 | 1480 | 3,7 | 300 |  |
|  | 24 | 3,4 |  | 1530 |  | 280 |  |
| БД-4х2 | 26 | 3,9 | 130-150 | 1740 | 4,3 | 300 |  |
|  | 28 |  |  | 1810 |  | 280 |  |
| БД-4,5х2 | 28 | 4,5 | 140-150 | 1850 | 4,9 | 320 |  |
|  | 30 |  |  | 1900 |  | 300 |  |
| БД-5х2 | 32 | 4,9 | 170-200 | 2200 | 5,2 | 300 |  |

| МОДЕЛЬ | КОЛ-ВО ДИСКОВ | ШИРИНА ЗАХВАТА (М) | МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА (Л/С) | МАССА (КГ) | ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА (М) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДИСКАМИ (ММ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БД-2,2х3Н | 20 | 2,1 | 100-120 | 1700 | 2,5 | 300 |
| БД-2,6х3Н | 24 | 2,5 | 120-140 | 1880 | 2,9 |  |
| БД-3х3Н | 30 | 3,1 | 130-160 | 2050 | 3,5 |  |
| БД-3,5х3Н | 32 | 3,3 | 140-170 | 2150 | 3,7 |  |
| БД-4х3Н | 38 | 3,9 | 170-210 | 2600 | 4,3 |  |
| БД-5х3Н | 50 | 5,1 | 220-250 | 3000 | 5,5 |  |

| МОДЕЛЬ | КОЛ-ВО ДИСКОВ | ШИРИНА ЗАХВАТА (М) | МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА (Л/С) | МАССА (КГ) | ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА (М) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДИСКАМИ (ММ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БД-2,2х4Н | 20 | 2,0 | 105-130 | 1780 | 2,4 | 400 |
| БД-2,6х4Н | 24 | 2,4 | 130-150 | 1920 | 2,8 |  |
| БД-3х4Н | 32 | 3,1 | 150-180 | 2160 | 3,5 |  |
| БД-3,5х4Н | 36 | 3,5 | 180-200 | 2480 | 3,9 |  |
| БД-4х4Н | 40 | 3,9 | 200-240 | 2770 | 4,3 |  |
| БД-5х4Н | 48 | 4,8 | 240-290 | 2221 | 5,2 |  |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.