ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение.

Бороны дисковые навесные

## Преимущества борон Радогост

- Широкий модельный ряд навесных борон

- Возможность изменения расстояния между режущими узлами и рядами дисковой бороны по желанию заказчика

- Изготовление нестандартных моделей

- Качественные комплектующие

- Применение стали 09Г2С

- Два вида прикатывающих катов (спиральный, планчатый)

- Смазываемые шарнирные соединения

- Шарнирные соединения дополнительно усилены втулками с фиксацией пальца, что исключает проворачивание в нежелательных (узких) местах, что увеличивает срок службы

- Втулки и пальцы из стали 45 с термообработкой

- Расширенная гарантия на рамную конструкцию (2 года)

- 2-х рядные

В стандартном исполнении расстояние между стойками 280 мм, между рядами 800 мм (900 мм для тракторов от 2 тягового класса). Позволяет орудию не забиваться при большом количестве пожнивных остатков. Рекомендуется обработка в 2 следа.

3-х рядные

В стандартном исполнении расстояние между стойками 300 мм, между рядами 1050 мм. Первый ряд дисков расположен симметрично друг к другу, что обеспечивает курсовую устойчивость орудия.

4-х рядные

В стандартном исполнении расстояние между стойками 400 мм, между рядами 700 мм.

Модели и технические характеристики

| МОДЕЛЬ | КОЛ-ВО ДИСКОВ | ШИРИНА ЗАХВАТА (М) | МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА (Л/С) | МАССА (КГ) | ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА (М) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДИСКАМИ (ММ) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ (ММ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БД-2,4х2П | 16 | 2,4 | 70-80 | 1830 | 2,5 | 280 | 1250 |
| БД-2,7х2П | 18 | 2,6 | 80-90 | 1920 | 2,9 |  |  |
| БД-2,8х2П | 20 | 2,8 | 90-100 | 200 | 3,1 | 270 |  |
| БД-3х2П | 20 | 2,9 | 90-100 | 2030 | 3,2 | 280 |  |
| БД-3,2х2П | 22 | 3,2 | 100-110 | 2080 | 3,5 |  |  |
| БД-3,5х2П | 24 | 3,4 | 110-130 | 2200 | 3,7 |  |  |
| БД-4х2П | 28 | 4,0 | 120-150 | 2600 | 4,3 |  | 1350 |
| БД-5х2П | 34 | 4,8 | 150-180 | 3000 | 5,2 |  |  |
| БД-6х2П | 42 | 5,9 | 180-200 | 3600 | 6,2 |  |  |

| МОДЕЛЬ | КОЛ-ВО ДИСКОВ | ШИРИНА ЗАХВАТА (М) | МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА (Л/С) | МАССА (КГ) | ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА (М) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДИСКАМИ (ММ) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ (ММ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БД-2,2х3П | 20 | 2,1 | 90-105 | 2050 | 2,5 | 300 | 1050 |
| БД-2,6х3П | 24 | 2,5 | 100-120 | 2300 | 2,9 |  |  |
| БД-3х3П | 30 | 3,1 | 130-160 | 2700 | 3,5 |  |  |
| БД-3,5х3П | 32 | 3,3 | 140-170 | 2800 | 3,7 |  |  |
| БД-4х3П | 38 | 3,9 | 170-200 | 3150 | 4,3 |  |  |
| БД-5х3П | 50 | 5,1 | 220-250 | 4000 | 5,5 |  |  |
| БД-6х3П | 56 | 5,7 | 250-280 | 4500 | 6,1 |  |  |

## Модели и технические характеристики

| МОДЕЛЬ | КОЛ-ВО ДИСКОВ | ШИРИНА ЗАХВАТА (М) | МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА (Л/С) | МАССА (КГ) | ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА (М) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДИСКАМИ (ММ) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ (ММ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БД-2,2х4П | 20 | 2,0 | 100-120 | 2150 | 2,4 | 400 | 700 |
| БД-2,4х4П | 24 | 2,4 | 110-130 | 2380 | 2,5 |  |  |
| БД-2,6х4П | 24 | 2,5 | 110-130 | 2450 | 2,8 |  |  |
| БД-3х4П | 32 | 3,2 | 140-170 | 2900 | 3,5 |  |  |
| БД-3,5х4П | 36 | 3,6 | 170-210 | 3100 | 3,9 |  |  |
| БД-4х4П | 40 | 4,0 | 200-230 | 3400 | 4,3 |  |  |
| БД-5х4П | 48 | 4,8 | 240-290 | 4300 | 5,2 |  |  |
| БД-6х4П | 56 | 5,6 | 280-340 | 5200 | 6,0 |  |  |
| БД-2,2х4П(900) | 20 | 2,0 | 100-120 | 2150 | 2,4 | 400 | 900 |
| БД-2,4х4П(900) | 24 | 2,4 | 110-130 | 2380 | 2,5 |  |  |
| БД-2,6х4П(900) | 24 | 2,5 | 110-130 | 2450 | 2,8 |  |  |
| БД-3х4П(900) | 32 | 3,2 | 140-170 | 2900 | 3,5 |  |  |
| БД-3,5х4П(900) | 36 | 3,6 | 170-210 | 3100 | 3,9 |  |  |
| БД-4х4П(900) | 40 | 4,0 | 200-230 | 3400 | 4,3 |  |  |
| БД-5х4П(900) | 48 | 4,8 | 240-290 | 4300 | 5,2 |  |  |
| БД-6х4П(900) | 56 | 5,6 | 280-340 | 5200 | 6,0 |  |  |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.