ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение.

Бороны дисковые складные

## Преимущества борон Радогост

- Широкий модельный ряд складных борон

- Возможность изменения расстояния между режущими узлами и рядами дисковой бороны по желанию заказчика

- Изготовление нестандартных моделей

- Качественные комплектующие

- Применение стали 09Г2С

- Два вида прикатывающих катов (спиральный, планчатый)

- Смазываемые шарнирные соединения

- Шарнирные соединения дополнительно усилены втулками с фиксацией пальца, что исключает проворачивание в нежелательных (узких) местах, что увеличивает срок службы

- Втулки и пальцы из стали 45 с термообработкой

- Расширенная гарантия на рамную конструкцию (2 года)

- 2-х рядные

В стандартном исполнении расстояние между стойками 280 мм, между рядами 800 мм (900 мм для тракторов от 2 тягового класса). Позволяет орудию не забиваться при большом количестве пожнивных остатков. Рекомендуется обработка в 2 следа.

3-х рядные

В стандартном исполнении расстояние между стойками 300 мм, между рядами 1050 мм. Первый ряд дисков расположен симметрично друг к другу, что обеспечивает курсовую устойчивость орудия.

4-х рядные

В стандартном исполнении расстояние между стойками 400 мм, между рядами 700 мм.

Модели и технические характеристики

| МОДЕЛЬ | КОЛ-ВО ДИСКОВ | ШИРИНА ЗАХВАТА (М) | МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА (Л/С) | МАССА (КГ) | ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА (М) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДИСКАМИ (ММ) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ (ММ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БД-5х2ПГ | 36 | 5,0 | 150-180 | 3820 | 3,5 | 280 | 1350 |
| БД-5,5х2ПГ | 38 | 5,3 | 170-200 | 4200 |  |  |  |
| БД-6х2ПГ | 42 | 5,9 | 180-220 | 4530 | 4,0 |  |  |
| БД-7х2ПГ | 50 | 7,0 | 220-240 | 5200 |  |  |  |
| БД-8х2ПГ | 56 | 7,9 | 260-300 | 6200 |  |  |  |
| БД-9х2ПГ | 64 | 9,0 | 290-330 | 6700 |  |  |  |
| БД-10х2ПГ | 72 | 10,1 | 330-400 | 7400 |  |  |  |

| МОДЕЛЬ | КОЛ-ВО ДИСКОВ | ШИРИНА ЗАХВАТА (М) | МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА (Л/С) | МАССА (КГ) | ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА (М) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДИСКАМИ (ММ) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ (ММ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БД-5х3ПГ | 50 | 5,1 | 220-250 | 5000 | 3,3 | 300 | 1050 |
| БД-6х3ПГ | 56 | 5,7 | 250-280 | 5500 | 3,7 |  |  |
| БД-6,5х3ПГ | 62 | 6,3 | 280-300 | 5800 |  |  |  |
| БД-7х3ПГ | 68 | 6,9 | 300-340 | 7200 |  |  |  |
| БД-8х3ПГ | 80 | 8,1 | 350-400 | 8000 |  |  |  |
| БД-9х3ПГ | 86 | 8,7 | 400-450 | 8600 | 4,1 |  |  |
| БД-10х3ПГ | 98 | 9,9 | 450-500 | 9500 |  |  |  |

| МОДЕЛЬ | КОЛ-ВО ДИСКОВ | ШИРИНА ЗАХВАТА (М) | МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА (Л/С) | МАССА (КГ) | ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА (М) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДИСКАМИ (ММ) | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ (ММ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БД-5,5х4ПГ | 52 | 5,2 | 260-300 | 5300 | 3,2 | 400 | 700 |
| БД-6х4ПГ | 60 | 6,0 | 280-340 | 5900 | 3,7 |  |  |
| БД-7х4ПГ | 72 | 7,2 | 360-400 | 6500 |  |  |  |
| БД-8х4ПГ | 80 | 8,0 | 400-440 | 7200 |  |  |  |
| БД-9х4ПГ | 88 | 8,8 | 440-500 | 7800 | 4,2 |  |  |
| БД-10х4ПГ | 100 | 10 | 500-570 | 8800 |  |  |  |
| БД-5,5х4ПГ (900) | 52 | 5,2 | 260-300 | 4900 | 3,2 | 400 | 900 |
| БД-6х4ПГ (900) | 60 | 6,0 | 280-340 | 6200 | 3,7 |  |  |
| БД-7х4ПГ (900) | 72 | 7,2 | 360-400 | 6500 |  |  |  |
| БД-8х4ПГ (900) | 80 | 8,0 | 400-440 | 7200 |  |  |  |
| БД-9х4ПГ (900) | 88 | 8,8 | 440-500 | 7800 | 4,2 |  |  |
| БД-10х4ПГ (900) | 100 | 10 | 500-570 | 8800 |  |  |  |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.