ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение.

КП-АГРО-10

Культиватор предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки всех типов минеральных почв. Культиватор работает на почвах, не засоренных камнями, или засоренных отдельными мелкими камнями диаметром до 15 см, с абсолютной влажностью 13-20%, в почвенном слое 0…12 см.

- Ширина в транспортном положении 2,5 метра

- Подъем задней части культиватора! В конце гона, для перевода в транспортное положение, поднимается задняя часть культиватора, что способствует само очистке рабочих органов от растительных остатков.

- Рабочие органы культиватора (производство Италия): S-образная стойка 65x12

- Лапы расставлены в 4 ряда с шагом 170 мм, что позволяет исключить забивание растительными остатками.

- Гидроцилиндры класса "вилка-вилка" с масленками исключают заламывание и продлевают срок службы узла.

- Простая и надежная регулировка глубины обработки.

- Ступицы Starco гарантирую надежность и качество!

- Гидросистема выполнена из рукавов высокого давления, быстросъемных соединений, и металлических РВД.

- Восемь передних опорных колеса в сочетании с двумя опорно-транспортными колесами, обеспечивают качественный контроль глубины обработки и копирование рельефа почвы.

- Катково-пружинная приставка (два ряда пружинных зубьев и каток)

Гарантийный срок – 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ агрегатирования - прицепной

Требуемая мощность трактора, л.с. - 200

Ширина захвата, м -  10

Количество рядов -  4

Количество рабочих органов, шт -  58

Тип стойки  - S-образная 65*12

Глубина обработки почвы, см от - 5

Глубина обработки почвы, см до  - 12

Габаритные размеры и масса

- высота, мм  - 1000

- длина, мм  - 7800

- ширина, мм  - 10500

- масса, кг -  3650

Габаритные размеры в транспортном положении

- высота, мм - 2500

- длина, мм - 6700

- ширина, мм - 2500

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.