ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Навесной культиватор

Преимущества культиваторов Радогост-Маш

- Широкий модельный ряд сплошных культиваторов

- Усиленная рамная конструкция

- Стрельчатая лапа 210-250 мм

- Качественные комплектующие

- Применение стали 09Г2С

- S образные стойки производства BIANCHI или BELLOTA

- Смазываемые шарнирные соединения

- Шарнирные соединения дополнительно усилены втулками с фиксацией пальца, что исключает проворачивание в нежелательных (узких) местах, что увеличивает срок службы

- Втулки и пальцы из стали 45 с термообработкой.

- Перекрытие между лапами от 5 см

- Необслуживаемый подшипниковый узел катка производства FKL (Сербия)

- Расширенная гарантия на рамную конструкцию (2 года)

| МОДЕЛЬ | КОЛ-ВО СТОЕК | ШИРИНА ЗАХВАТА (М) | МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА (Л/С) | МАССА (КГ) | ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА (М) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПУ-1,5Н | 8 | 1,5 | 20-25 | 320 | 1,5 |
| КПУ-1,5Н 1К |  |  |  | 400 | 1,6 |
| КПУ-1,5Н 2Б1К |  |  |  | 440 |  |
| КПУ-2Н | 11 | 2,0 | 30-40 | 370 | 2,1 |
| КПУ-2Н 1К |  |  |  | 480 | 2,2 |
| КПУ-2Н 2Б1К |  |  |  | 540 |  |
| КПУ-2,5Н | 13 | 2,4 | 40-60 | 410 | 2,4 |
| КПУ-2,5Н 1К |  |  |  | 530 | 2,5 |
| КПУ-2,5Н 2Б1К |  |  |  | 610 |  |
| КПУ-3Н | 16 | 3,0 | 60-80 | 460 | 3,0 |
| КПУ-3Н 1К |  |  |  | 600 | 3,1 |
| КПУ-3Н 2Б1К |  |  |  | 710 |  |
| КПУ-3,6Н | 20 | 3,6 | 70-90 | 570 | 3,7 |
| КПУ-3,6Н 1К |  |  |  | 780 |  |
| КПУ-3,6Н 2Б1К |  |  |  | 930 | 3,8 |
| КПУ-4Н | 22 | 4,1 | 80-100 | 610 | 4,1 |
| КПУ-4Н 1К |  |  |  | 830 | 4,2 |
| КПУ-4Н 2Б1К |  |  |  | 1000 |  |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.