ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: gsm60650@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

# БУНКЕР-ЗАГРУЗЧИК БЗ-1

описание

Бункер-загрузчик БЗ-1 предназначен для транспортировки зерна с последующей его выгрузкой в места хранения и переработки, либо в прицеп автотранспорта для дальнейшей транспортировки, а также для загрузки посевных комплексов. Бункер агрегатируется с тракторами тягового класса от 1,4 до 4. Бункер-загрузчик оснащен гидравлически управляемым перегрузочным шнеком. Скорость разгрузки полного бункера БЗ-1 не более 180 секунд. Для оптимальной регулировки скорости перегрузки бункер оборудован гидравлически управляемым дозатором. Маневренность и оптимальные размеры позволяют без ограничений перемещаться по полям и дорогам общего пользования. Применяемые шины 24,0/50-22,5 значительно уменьшают нагрузку на почву. По желанию потребителей можно приобрести брезентовый тент, который защищает от сырости и повышает надежность при транспортировке.

#### Технические характеристики

| Объем бункера, не менее | 11,4 м³ |
| --- | --- |
| Максимальная производительность выгрузного устройства | 19,72 кг/с |
| Грузовместимость зернового бункена | 7600 кг (не более) |
| Погрузочная высота выгрузного шнека | 4200 мм (не более) |
| Время выгрузки зерна из бункера при максимальной производительности | 7 мин (не более) |
| Рабочий тормоз | пневматический |
| Стояночный тормоз | механический |
| Транспортная скорость | 20 км/ч (не более) |
| Срок службы | 10 лет |
| Габаритные размеры в рабочем положении, не более: |  |
| - длина | 6600 мм |
| -ширина | 4900 мм |
| -высота | 4700 мм |
| Габаритные размеры в транспортном положении, не более: |  |
| -длина | 6600 мм |
| - ширина | 2700 мм |
| - высота | 3100 мм |
| Конструкционная масса, не более | 3500 кг |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.

Отдел продаж тел. 8 (800) 551-08-03