ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

БД-агро-3x2П

описание

|  | Рама - 140х100х6 |
| --- | --- |
|  | Каток - спиральный/планчатый на выбор |
|  | Диски - диаметр 560 |
|  | Диски на прижим/отрыв на выбор |
|  | Регулировка угла атаки от 0 до 30 |

БД 3х2 (дисковая борона) используется для обработки любого типа грунта глубиной рыхления до 15 см. Формирует эффективную природную структуру почвы, что способствует благоприятному росту растений, а также прикатывает покрывной слой грунта для сохранения влаги.

Данный почвообрабатывающий агрегат включает в себя назначение не только лущильника, культиватора, но и дисковой бороны. Он равномерно распределяет удобрения и остатки растений, повышая тем самым устойчивость грунта к эрозии.

БД 3х2 с двумя рядами рабочих дисков простота в использовании, надежна, обладает большой производительностью и высоким коэффициентом наработки. Борона примечательна простотой в ремонте и в обслуживании.

Новые бороны по своим конструктивным особенностям и эксплуатационным характеристикам не уступают аналогам ведущих российских производителей борон, представленных на российском рынке (таких как Белагромаш, Бдм-агро и др.). Такая позиция на рынке обеспечивается за счет следующих технических параметров борон:

- бороны имеют прочную надежную раму, что достигается за счет применения высококачественных марок сталей;

- диски борон изготовлены из высокопрочной стали с последующей закалкой, а режущие кромки дисков механически обрабатываются, что обеспечивает низкий уровень износа дисков и длительный срок их службы;

- конструкция борон предполагает возможность их поставки с прикатывающими катками для измельчения комков грунта;

- порошковая покраска в значительной степени превосходит обычную покраску и способствует сохранению агрегата, от коррозийных и механических повреждений;

технические характеристики

Кол-во дисков (шт)

- 20

Ширина захвата (м)

- 2,9

Мощность трактора

- 90-100

Масса (кг)

- 2030

Транспортная ширина (м)

- 3,2

Расстояние между дисками (мм)

- 280

Расстояние между рядами (мм)

- 1350

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.