ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение.

# Франк глубокорыхлитель для сплошной глубокой обработки

Описание

ФРАНК — 2,5 — глубокорыхлитель для сплошной глубокой обработки. Концептуально близок к наиболее распространенным европейским глубокорыхлителям.
Глубокорыхлитель ФРАНК — одно из наиболее эффективных средств для улучшения водно-воздушных режимов почвы, способное создать качественную мульчу из пожнивных остатков. Он предназначен для разрушения уплотнения слоев, образующихся после использования орудий горизонтальной обработки, таких, как плуги, дисковые и лаповые орудия.
Так же может служить хорошей альтернативой вспашке почвы, в особенности при наличии ее плотных типов. Почва обрабатывается на большой глубине, без оборота пласта, оставляя на поверхности от 30 до 60% растительных остатков, что решает проблему эрозии почвы, сохраняя органический состав почвы и, следовательно, гарантируя ее долговременное плодородие.
      Длительность агротехнического эффекта от объемного и глубокого рыхления 3-4 года.
      Необходимая мощность трактора для работы с орудием 160-220 л.с.
      Основным рабочим элементом является прочная стойка, предназначенная для глубокого разрыхления почвы. Применение болтовых креплений позволяет быстро и просто заменить изношенную или поврежденную деталь.
        Быстросменные передний наконечник и накладка стойки позволяют защитить её от износа, а геометрическая конфигурация способствует рабочему органу глубже проникнуть в плотную почву.
       Устанавливаемые на болтах боковые крылья увеличивают рыхление почвы. При больших скоростях обработки применение боковых крыльев образует эффект «волнового взрывания плотной почвы».
        Для защиты от нагрузок, превышающих предельно-допустимые нагрузки, используется срезной болт, чем исключается возможность повреждения рамы.
Имеют более высокую производительность, благодаря более высокой скорости движения по сравнению со вспашкой. В зоне рыхления количество активных корней увеличивается в два раза.
       Двойной каток с шипами завершает обработку поверхности почвы после ее глубокого разрыхления.
Шипы разбивают большие комья, выбрасываемые на поверхность, подготавливают и выравнивают почву, упрощая последующую окончательную предпосевную обработку. Вращающиеся шипы погружают растительные остатки в нижние слои почвы и перемешивают их с почвой в поверхностном слое толщиной 15 — 20 см.
        Для более качественной работы катков предусмотрена продольная шарнирная система копирования рельефа поля.
         Регулирование рабочей глубины осуществляется простой перестановкой стопорных пальцев, ограничивающих перемещение параллелограммной подвески рамы катков.
Для более точной регулировки вертикального положения заднего катка относительно переднего предусмотрен регулируемый верхний рычаг параллелограммной подвески рамы катков.

Технические характеристики

Франк Франк-2,5 Тип агрегатирования навесной Ширина захвата, м 2,5 Глубина обработки, см 20-45 Агрегатируемость, тс 3-5 Производительность, га/ч 2,5 Требуемая мощность трактора, кВт 118-162 Требуемая мощность трактора, л.с. 160-220 Количество глубокорыхлящих лап, шт. 5 Рабочая скорость, км/ч 8-12 Расход топлива, л/га 10-18 Глубина обработки катком, см 15-20 Габаритные размеры и масса Длина транспортная, мм 2860 Ширина транспортная, мм 2479 Высота транспортная, мм 1885 Масса, кг 1420

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.