ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение.

# Глубокорыхлители серии КПГ

Описание

Глубокорыхлители не сплошной (полосовой) обработки со сборной стойкой предназначены для глубокого рыхления почвы со вскрытием плужной подошвы, насыщения ее азотом, сохранения осенней и весенней влаги. Агрегат эффективен на почвах, подверженных ветровой и водной эрозии. Обеспечивает максимальное поглощение влаги и препятствует появлению лиманов после весеннего таяния снега. Улучшает состав и спелость почвы.
           Культиватор предназначен для применения в различных почвенно-климатических зонах, кроме зоны горного земледелия, при обработке почв разного механического состава с влажностью до 28% и твердостью до 3,5 МПа, не засоренных камнями, плитняком и прочими препятствиями.

Глубокорыхлитель серии КПГ разработан для работы с тракторами повышенной мощности (от 300 до 400л.с.). Максимальная рабочая глубина составляет 45 см, поставляется с разной рабочей шириной захвата (3-5 метров), конфигурация может содержать от 3 до 5 стоек.

Железные аргументы «ЗА!» глубокорыхлители серии КПГ:

- глубокое рыхление почвы при высокой рабочей скорости. Долото и стойка характеризуются постепенным наклоном, что позволяет проникать в почву до 45 см с низким потреблением топлива;

- в конструкции рамы использованы толстостенные профильные трубы из стали 09Г2С из этой же стали изготавливаются стойки, данный материал отличается прекрасной свариваемостью и повышенной прочностью, что позволило увеличить нагрузку на рабочие органы и расширить технологические возможности глубокорыхлителя;

- полностью сварная конструкция рамы позволяет выдерживать любые нагрузки, делая агрегат оптимальным для тяжелых работ (на переуплотненных почвах) и мощных тракторов;

- сошники оснащены быстросменными двусторонними усиленными долотами с вольфрамовым покрытием и боковыми усиленными 140 мм лезвиями, увеличивающие разрушения почвы, отодвигая крупные комки почвы в сторону от сошника, что дает эффективное рыхление и способствует накоплению влаги в почве;

- предохранительные срезные болты, работающие на разрыв, обеспечивают защиту рамы и стоек от столкновений с препятствиями при глубоком рыхлении почвы. Большой клиренс над почвой (более 90 см) и особая конструкция зубов позволяют сделать более эффективным отвал грунта и питательных остатков под глубокорыхлитель и предотвратить любое засорение в машины комками или растительными остатками;

- расстановка стоек снижает вероятность забивания культиватора растительными остатками и налипания почвы на колеса машины, идущей по необработанному фону, обеспечивает стабильность глубины обработки, оптимизируя нагрузку на рабочие органы и рамы культиватора;

- применение дополнительного навесного оборудования для глубокорыхлителя КПГ-3Н и КПГ-3-5Н дисковыми батареями с дисками диаметром 560 мм и батареями с турбодисками диаметром 550 мм, обеспечивает:
— дополнительное измельчение почвы в поверхностном слое, 6...14 см;
— качественное перемешивание пожнивных остатков с почвой;
— дополнительное провоцирование прорастания сорняков;

Технические характеристики

| Наименование параметра: | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | КПГ-3НГ | КПГ-3-5НГ |
| Тип машины |  | Навесная |
| Масса (без опций) | (кг) | 800±300 | 1700±500 |
| Производительность за час основного времени, при скорости 10 км/ч | (га) | 2,5 | 5 |
| Производительность за час эксплуатационного времени | (га) | 2 | 4 |
| Рабочая скорость, не более | (км/ч) | 12 |
| Максимальная транспортная скорость, не более | (км/ч) | 20 |
| Рабочая ширина захвата | (м) | 2,5 | 4,5 |
| Количество рабочих органов (стоек) | (шт.) | 3 | 5 |
| Расстояние между стойками | (мм) | 1000 |
| Ширина стойки | (мм) | 36 |
| Глубина обработки | (см) | 15-45 |
| Ширина в рабочем/транспортном положении | (мм) | 3000±300 | 5300±300 |
| Высота в транспортном положении | (мм) | 2300±300 | 2300±300 |
| Высота в рабочем положении | (мм) | 1800±500 |
| Длина в рабочем/транспортном положении (без опций) | (мм) | 1500±500 |
| Агрегатируется с тракторами мощностью ДВС, не менее | (л.с.) | 200 | 300 |
| Количество обслуживающего персонала | (чел.) | 1 (механизатор) |
| Настройка рабочей глубины |  | механическая |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.