ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

Культиватор КПМ-10 (Евро)

Культиватор КПМ-10 предназначен для сплошной предпосевной обработки почвы. Рабочий орган – Усиленная S - образная стойка 65х12 (производство Италия), лапа стрельчатая 230 мм. Шаг расстановки стоек– 170 мм, 4 –ряда рабочих органов. Катково-пружинная приставка (два ряда пружинных зубьев и каток)

НазначениеКультиваторы КПМ предназначены для сплошной предпосевной и паровой обработки всех типов минеральных почв. Культиватор работает на почвах, не засоренных камнями, или засоренных отдельными мелкими камнями диаметром до 15 см, с абсолютной влажностью 13- 20%, в почвенном слое 0…12 см. Рельеф поля должен быть ровный. Уклон местности не более 8°. Модель КПМ-10 имеет секционную раму с гидравлически складывающимися крыльями. В стандартной комплектации все модели оснащены катково-пружинной приставкой (два ряда пружинных бор и каток)

# Технические характеристики КПМ-10

| Технические характеристики | е.и. | КПМ-10 |
| --- | --- | --- |
| комплектация* |  | стандарт |
| тип агрегатирования |  | прицепной |
| рабочая скорость, не менее | км/час | 6-12 |
| транспортная скорость, не более | км/час | 20 |
| рабочая ширина захвата | м. | 10 |
| S-обр. усиленная стойка с подпружинником | мм. | 65*12 |
| стрельчатая лапа | мм. | 230 |
| количество рядов рабочих органов | шт. | 4 |
| общее количество рабочих органов | шт. | 58 |
| шаг расстановки стоек | мм. | 170 |
| высота стойки | мм. | 530 |
| глубина обработки почвы | см. | 5-12 |
| пружинно-катковая приставка |  | да |

Преимущества

- Ширина в транспортном положении 2,5 метра

- Подъем задней части культиватора! В конце гона, для перевода в транспортное положение, поднимается задняя часть культиватора, что способствует само очистке рабочих органов от растительных остатков.

- Рабочие органы культиватора (производство Италия): S-образная стойка 65x12

- Лапы расставлены в 4 ряда с шагом 170 мм, что позволяет исключить забивание растительными остатками.

- Гидроцилиндры класса "вилка-вилка" с масленками исключают заламывание и продлевают срок службы узла.

- Простая и надежная регулировка глубины обработки.

- Ступицы Starco гарантирую надежность и качество!

- Гидросистема выполнена из рукавов высокого давления, быстросъемных соединений, и металлических РВД.

- Опорные колеса в сочетании с двумя опорно-транспортными колесами, обеспечивают качественный контроль глубины обработки и копирование рельефа почвы.

- Катково-пружинная приставка (два ряда пружинных зубьев и каток)

# Гарантия и доставка

Гарантий срок на поставляемый товар 12 месяцев.

Возможна доставка собственным транспортом в хозяйство. Условия доставки обговариваются индивидуально при оформлении заказа.

# ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.