ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение.

# Плоскорезы-глубокорыхлители HARD полуприцепные серии КПП-5, КПП-7

Описание

Культиваторы серии КПП — полуприцепные агрегаты, предназначенные для осенней сплошной обработки почвы, работающие с тракторами с любым типом навески.

Культиваторы применяются во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме супесчаных.

Эффективно применение культиватора для основной обработки почвы с целью:

- накопления осенней и весенней влаги;

- сохранения стерневого фона, предотвращающего ветровую и водную эрозию почвы;

- борьбы с многолетними сорняками;

- провокации к прорастанию семян однолетних сорняков;

- насыщения почвы азотом.

Культиваторы агрегатируется с тракторами тягового класса 6-9 т.с., с давлением в гидросистеме до 23 МПа.

Железные аргументы «ЗА!» плоскорезы-глубокорыхлители HARD серии КПП

- Расстановка стоек на культиваторах обеспечивает оптимальное перекрытие между рабочими органами и снижает вероятность забивания культиватора растительными остатками и налипание почвы на колеса машины, идущей по необработанному фону, обеспечивает стабильность глубины обработки, оптимизируя нагрузку на рабочие органы и рамы культиватора;

- Применение дополнительного навесного оборудования с дисковыми батареями с дисками диаметром 560 мм или батареями с турбодисками диаметром 550 мм позволяет:

- дополнительное измельчение почвы в поверхностном слое, 6...14 см;

- качественное перемешивание пожнивных остатков с почвой;

- дополнительное провоцирование прорастание сорняков;

- выравнивание поля;

- Регулировка глубины обработки — ступенчатая, а регулировка угла атаки рабочих органов — бесступенчатая;

- В конструкции рамы использованы толстостенные профильные трубы из стали 09Г2С из этой же стали изготавливаются стойки, данный материал отличается прекрасной свариваемостью и повышенной прочностью, что позволило увеличить нагрузку на рабочие органы и расширить технологические возможности культиваторов;

- Расширенная база культиватора повышает точность глубины обработки и качество выравнивания поверхности поля;

- При использовании культиваторов КПП:

- без дополнительного навесного оборудования обеспечивается практически 100 % сохранения стерневого фона, что очень важно для полей, подверженных ветровой эрозии;

- с дополнительным навесным оборудованием обеспечивается не менее 70% сохранения стерневого фона в поверхностном слое, что немаловажно в борьбе с почвенной эрозией;

- Современные методы упрочнения рабочих органов (стойки, долота, ножи) значительно увеличили их срок эксплуатации, производительность, снизили тяговое сопротивление и расход ГСМ на обработанный гектар.

Технические характеристики

| Наименование параметра | КПП-5 | КПП-7 |
| --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м | 5,3 | 7,5 |
| Производительность за 1 час основного времени (при скорости 12 км/ч) га, не менее | 5 | 7 |
| Количество культиваторных стоек, шт. | 5 | 7 |
| Ширина захвата сборной лапы, м | 1 |
| Расстояние между стойками, мм | 2000 |
| Глубина обработки с плоскорежущей лапой, см | 16-30 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 12 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 20 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм: | длина | 5970 | 5970 |
|  | ширина | 5300 | 7300 |
|  | высота | 1500 | 1500 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | длина | 5970 | 5970 |
|  | ширина | 5300 | 7300 |
|  | высота | 1800 | 1800 |
| Масса, кг | 4000 | 5500 |
| Срок службы, лет | 7 |
| Число обслуживающего персонала, чел | 1 |
| Рекомендуемый тяговый класс тракторов, т.с. | 6-7 | 8-9 |

# ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.