ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение.

# Плоскорезы-глубокорыхлители HARD навесные серии КПГ-3Н, КПГ-3-5Н

Описание

Культиваторы серии КПГ — навесные агрегаты, предназначенные для осенней сплошной обработки почвы.

Культиваторы применяются во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме супесчаных.

Эффективно применение культиватора для основной обработки почвы с целью:

- накопления осенней и весенней влаги;

- сохранению стерневого фона, предотвращающего ветровую и водную эрозию почвы;

- борьбы с многолетними сорняками;

- провокации к прорастанию семян однолетних сорняков;

- насыщению почвы азотом.

Культиваторы агрегатируются с тракторами класса 3-5, с давлением в гидросистеме до 23 МПа.

Железные аргументы «ЗА!» плоскорезы-глубокорыхлители HARD серии КПГ

- Расстановка стоек на культиваторах обеспечивает оптимальное перекрытие между рабочими органами и снижает вероятность забивания культиватора растительными остатками и налипание почвы на колеса машины, идущей по необработанному фону, обеспечивает стабильность глубины обработки, оптимизируя нагрузку на рабочие органы и рамы культиватора;

- Применение дополнительного навесного оборудования для культиватора КПГ-3Н и КПГ-3-5Н дисковыми батареями с дисками диаметром 560 мм и батареями с турбодисками диаметром 550 мм, культиватора КПГ-3Н дисковыми батареями с дисками диаметром 450 мм или игольчатыми катками обеспечивает:

- дополнительное измельчение почвы в поверхностном слое, 6...14 см;

- качественное перемешивание пожнивных остатков с почвой;

- дополнительное провоцирование прорастания сорняков;

- выравнивание поля;

- Регулировка глубины обработки и регулировка угла атаки рабочих органов — бесступенчатая;

- В конструкции рамы использованы толстостенные профильные трубы из стали 09Г2С из этой же стали изготавливаются стойки, данный материал отличается прекрасной свариваемостью и повышенной прочностью, что позволило увеличить нагрузку на рабочие органы и расширить технологические возможности культиваторов;

- Расширенная база культиватора повышает точность глубины обработки и качество выравнивания поверхности поля;

- При использовании культиваторов КПГ:

- без дополнительного навесного оборудования обеспечивается практически 100 % сохранения стерневого фона, что очень важно для полей подверженных ветровой эрозии;

- с дополнительным навесным оборудованием обеспечивается практически не менее 70% сохранения стерневого фона в поверхностном слое, что немаловажно в борьбе с почвенной эрозией;

- Современные методы упрочнения рабочих органов (стойки, долота, ножи) значительно увеличили их срок эксплуатации, производительность, снизили тяговое сопротивление и расход ГСМ на обработанный гектар

Технические характеристики

| Наименование параметра | КПГ-3Н | КПГ-3-5Н |
| --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,2 | 5,3 |
| Производительность за 1 час основного времени (при скорости 12 км/ч) га, не менее | 3 | 5 |
| Количество культиваторных стоек, шт. | 5 | 5 |
| Ширина захвата сборной лапы, м | 1 |
| Расстояние между стойками, мм | 1000 |
| Глубина обработки с плоскорежущей лапой, см | 16-30 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 12 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 20 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм: | длина | 1550 | 1900 |
|  | ширина | 3200 | 5300 |
|  | высота | 1900 | 1900 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | длина | 1550 | 1900 |
|  | ширина | 3200 | 5300 |
|  | высота | 1900 | 1900 |
| Масса, кг | 750 | 1600 |
| Срок службы, лет | 7 |
| Число обслуживающего персонала, чел | 1 |
| Рекомендуемый тяговый класс тракторов, т.с. | 3-4 | 4-5 |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.