ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение.

# Полевые разбрасыватели минеральных удобрений серии РУМ

- Описание

- Профессиональный разбрасыватель РУ предназначен для ленточного внесения минеральных удобрений в полях.

- Ширина разбрасывания — до 18 м. Низкий коэффициент неравномерности внесения 6,68% по сравнению с аналогами.

- Рабочие органы разбрасывателя сделаны из качественной нержавеющей стали:

- бункер объемом 800, 1000 литров;

- тарелки с тремя разбрасывающими лопатками;

- лопатки;

- защитный экран;

- механизм дозирования;

- садовая приставка.

- Специальные надставные борта помогают увеличить объем бункера с 800 до 1000 л.

Система разбрасывания: дозирующее устройство с двумя разбрасывающими тарелками.

- Открытие/закрытие заслонок: гидравлическое с возвратным механизмом, исключающим просыпание удобрений в нерабочем положении разбрасывателя.

- Доза внесения: до 935 кг/га. Дозирование производится трактористом вручную перед началом работы.

- Съемная сетка разбрасывателя отфильтровывает крупные гранулы. Мешалка эффективно разрушает комья слежавшегося удобрения и перемешивает его.

- Защитный экран улавливает комья и предотвращает их вынос за пределы рабочего бункера.

- Редукторный комплект производства Италия.

- Отличительная особенность РУ: дополнительно Вы можете установить приставку для сада и получить полноценный профессиональный разбрасыватель для ленточного внесения минеральных удобрений в приствольную зону деревьев. Садовая приставка с регулировкой ширины внесения распределяет удобрения под крону деревьев, а не в проходы, что значительно экономит удобрения и время на подкормку в сравнении с традиционным способом.

- Технические характеристики

| Параметры: | Вес | Длина | Ширина | Высота |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РУ-800 | 180 кг | 1,34 м | 1,5 м | 1,55 м |
| РУ-1000 | 190 кг | 1,34 м | 1,5 м | 1,68 м |

- В комплект поставки входит:

- разбрасыватель;

- карданный вал с обгонной муфтой — 6х8 шлицов;

- сигнальные фонари.

- Рама разбрасывателя окрашена 4-слойным покрытием: двухкомпонентным антикоррозийным грунтом с фосфатом цинка и двухкомпонентной полиуретановой эмалью с высокой ударной вязкостью и стойкостью к агрессивным средам.

- Способ крепления к трактору — трехточечная навеска.

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.