ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

# Посевной комплекс комбинированный серии FEAT с высевом в дисковый сошник с раздельным внесением гранулированных минеральных удобрений ниже ложа семян

Описание

У нас вы можете купить комбинированные посевные комплексы серии FEAT с одновременной предпосевной обработкой почвы культиваторной лапой и высевом в дисковый сошник предназначены для рядкового посева зерновых, зернобобовых и мелкосемянных культур по необработанному фону с раздельным внесением с посевным материалом гранулированных минеральных удобрений ниже ложа семян.

Культиваторная часть посевного комплекса оснащена пятью рядами стоек с плоскорежущей лапой, за лапой устанавливается нож с системой внесения гранулированных или жидких удобрений ниже ложа семян. Сдвоенная пружина создаёт рабочее усилие на лапе 1000Н (120 кг), что позволяет качественно обработать почву на заданную глубину и обеспечивает стопроцентное подрезание сорняков, но предохраняет от поломок агрегата при нагрузке на стойки выше допустимого и снижении тягового усилия.

За культиваторной частью агрегата устанавливается три вида рабочих органов:

- Бороны с пружинным зубом: позволяют полностью убрать послеследия, оставляемые колёсами и рабочими органами культиватора, создают ровную поверхность поля, дополнительно измельчают почву и уничтожают сорняки.

- Прикатывающий каток: выравнивает, вычёсывает, убирает послеследие и уплотняет почву, выполняет функцию успокоителя, создавая оптимальные условия для работы дискового сошника.

- Дисковый сошник — обеспечивает качественный высев семенного материала на заданную глубину с последующим прикатыванием рядков, при этом оставляя междурядье рыхлым.

Механизированная загрузка семян, электронный контроль качества работы сеялки, параллельная система вождения позволяет одинаково уверенно вести сев в любое время суток, при любой запылённости и обслуживать комплекс одним трактористом. После окончания посевных работ комплекс легко трансформируется в культиватор, которым можно вести обработку паров и основную осеннюю обработку.

Железные аргументы «ЗА!» КПК серии FEAT с высевом в дисковый сошник и раздельным внесением семян и удобрений:

- Широкий номенклатурный ряд с рабочей шириной 5,4; 7,2; 8,5; 9,9; 10,8 метров, позволяющей оптимально загрузить всю линейку тракторов, применяемых в сельхозпроизводстве

- Двенадцатиканальное распределение семенного материала и гранулированных удобрений: по шесть каналов на семенной поток и на поток удобрений — точность дозирования и минимум травматичности семенного материала

- Комбинированный посевной комплекс серии КПК с высевом в дисковый сошник и с раздельным внесением семян и удобрений применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. Эффективно применение комплекса в системе минимальной обработки почвы.

- При высеве в дисковый сошник, возможность устанавливать глубину культивации, равную требуемой глубине посева, выравнивание семенного ложа и поверхности поля, прикатывание посеянных рядков при взрыхленном междурядье, раздельное внесение удобрений на необходимую глубину ниже уровня семенного ложа с оптимальной дозировкой, способствует дружным всходам и оптимальному развитию посевов, с задержкой прорастания сорняков в междурядьях.

- Посевные комплексы агрегатируются с тракторами с давлением в гидросистеме до 23 МПа с возможностью подключения двух гидромоторов с расходом масла до 50 л/мин каждый

- Рабочие органы (стойки, лапы, диски сошников), пружины выполнены из высокоуглеродистых пружинных сталей, с использованием современных методов термообработки и упрочнения.

- Комплекс применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. Эффективно применение комплекса в системе минимальной обработки почвы.

Применение комплекса обеспечивает:

- выравнивание поля;

- выравнивание посевного ложа;

- механическую борьбу с сорняками;

- создание мульчирующего слоя;

- пневматический высев зерновых и зернобобовых культур, с одновременным прикатыванием посеянных рядков и рыхлым междурядьем при высеве в дисковый сошник;

- пневматическое раздельное внесение удобрений под лапу ниже уровня семенного ложа;

- при работе в режиме культивации, при осенней обработке, разрушение нижних уплотненных слоев почвы.

- Культиваторные стойки с рабочими органами установлены в пять рядов с шагом 232 мм, пружины создают рабочее усилие не менее 1000Н (120 кг) и служат для предохранения от поломок агрегата, при нагрузке на стойки выше допустимого и снижения тягового усилия

- Усиленная рама, жесткая по всем направлениям приложения тяговых усилий

- В конструкции рамы использованы толстостенные профильные трубы из стали 09Г2С, характеризующейся отличной свариваемостью и повышенной прочностью

- Оригинальная конструкция стойки культиватора, позволяющая при цельносварной раме иметь сплошные несущие балки шириной не менее 100 мм, при шаге между стойками 232 мм, делает раму более жесткой и достаточно легкой

- Установка транспортной рамы позволила разместить стойки культиватора в пять рядов, что исключило забивание культиваторной части растительными и пожнивными остатками

- Расширенная база культиватора повышает точность глубины обработки и качество выравнивания поверхности поля

- Культиваторная часть посевного комплекса может использоваться как самостоятельный почвообрабатывающий агрегат — культиватор серии ПК

- Применение гидроцилиндров последовательного соединения снизило нагрузку на рамы и рабочие органы посевного комплекса и упростило его технологическую настройку, что повышает качество обработки почвы и увеличивает срок службы узлов и посевного комплекса в целом

- Все узлы агрегата, за исключением подшипников, гидроцилиндров и шин, производятся на нашем заводе, что значительно упрощает гарантийное и постгарантийное обслуживание техники

- При изготовлении культиватора применяются современные эксклюзивные технологии, такие как ТВЧ-поверхностная закалка, электроискровое легирование и т.д.

- Применение в конструкции современных полимерных и композитных материалов, изготовление дозаторов из нержавеющей стали и полимерных материалов делают его надежным и долговечным даже при работе с минеральными удобрениями

- Кинематическая схема привода дозаторов через вариатор имеет широкий диапазон изменения скорости вращения дозирующих катушек, что позволяет устанавливать нормы высева от 2,5 до 400 кг/га

- На всех узлах, работающих в экстремальных условиях установлены подшипники сельхозназначения со специальным тройным уплотнением FKL (Сербия)

- Дисковые сошники с гарантированной наработкой на подшипниковую группу не менее 200 га на сошник

- Полупневматические катки с индивидуальным чистиком — гарантия самоочистки на почве высокой влажности

- Грязесъемник на кожухе дискового сошника предотвращает забивание дискового сошника почвенными и растительными остатками

- Индивидуальная механическая пружинная регулировка дисковых сошников в сочетании с регулировкой гидроцилиндрами позволяет создать давление на дисковый сошник до 84 кг — обеспечивает стабильную глубину высева на разных типах почвы с разными агроклиматическими условиями

- Схема навески дисковых сошников позволяет как индивидуально изменять усилие врезания дисков и прикатывания посеянного рядка, так и каждого блока дисков и всех блоков одновременно

- В режиме посева, при движении посевного комплекса: плоскорежущие лапы подрезают сорную траву и рыхлят почву, создают ровное плотное семенное ложе; нож с трубкой для подачи удобрений установлен на лапе ниже уровня посевного ложа и позволяет эффективно питать корневую систему посевов, узел успокоителя выравнивает поверхность поля, распределяет равномерно пожнивные остатки, ведет борьбу с сорняками; бункер, с помощью пневматической системы, дозировано подает удобрения под лапу ниже посевного ложа, а семена к дисковым сошникам, которые укладывают их на заданную глубину и засыпают почвой, а индивидуальные прикатывающие катки, уплотняют почву только в посеянном рядке, оставляя рыхлым междурядье, что существенно задерживает развитие сорняков. Обработка ведется на глубину 3...10 см.

- Глубина обработки регулируется жестко фиксирующимися клипсами на гидроцилиндрах последовательного соединения с шагом 1см — гарантированное сохранение выставленных настроек

- Заданную норму внесения семян и удобрений обеспечивает давление в емкостях бункера. Для оперативного слежения за герметичностью люков и исправностью других элементов бункера в каждой емкости установлен датчик контроля избыточного давления. При снижении давления в бункере ниже допустимого, на мониторе загорается предупреждающий сигнал

- Комбинированный посевной комплекс оснащен системой контроля параметров посева: электромагнитной муфты, положения культиватора, работы дозаторов, вентилятора, уровня семян и удобрений, давления в бункере, забивания семяпроводов, и системой параллельного вождения. Высокая маневренность, транспортная скорость и мобильность, позволяют использовать посевные комплексы на удаленных полях небольших размеров, снижая энергозатраты и повышая производительность по отношению с традиционными технологиями посева

- Электронная система контроля высева и бортовой навигационный комплекс обеспечивают контроль стабильности работы посевного комплекса и параллельное вождение на базе ГЛОНАСС/GPS — входит в комплект поставки

- Возможность легкой переустановки и использования бортового навигационного комплекса ГЛОНАСС/GPS на опрыскивателях и другой сельхозтехнике

- Два варианта расположения легкосъемных с рамы бункеров — задне- или переднерасположенный, объемом 6,8м3 (заводская комплектация) либо объемом 10,0м3 (опционно)

Технические характеристики

| Наименование параметра | КПК-540МБ-У | КПК-720МБ-У | КПК-850МБ-У | КПК-990МБ-У | КПК-1080МБ-У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м | 5,4 | 7,2 | 8,5 | 9,9 | 10,8 |
| Производительность за 1 час основного времени(при скорости 12 км/ч) га, не менее | 5,4 | 7,2 | 8,5 | 9,6 | 10,8 |
| Количество дисковых сошников, шт | 36 | 48 | 54 | 66 | 72 |
| Ширина междурядий, см | 15 |
| Количество культиваторных стоек, шт | 24 | 32 | 36 | 42 | 48 |
| Ширина захвата культиваторной лапы, мм | 260мм |
| Глубина заделки семян, зерновые/зернобобовые, см | 5-8/5-6 |
| Глубина заделки удобрений, см | от 6-10 |
| Норма высева семян, зерновые/зернобобовые, кг/га | 10-350 |
| Объём загрузки семян 60%/удобрений 40% | 6,8м³,10 м³ |
| Транспортная скорость, км/ч | До 20 |
| Габаритные размеры сеялки в рабочем положении, мм: | длина | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
|  | ширина | 5500 | 7200 | 8700 | 10000 | 11000 |
|  | высота | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| Габаритные размеры сеялки в транспортном положении, мм: | длина | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
|  | ширина | 5500 | 5520 | 5520 | 5520 | 11000 |
|  | высота | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4200 |
| Масса сеялки без семенного бункера, кг | 5700 | 8000 | 8500 | 9500 | 10500 |
| Масса семенного бункера, кг. | 4500 кг |
| Срок службы, лет | 7 |
| Число обслуживающего персонала, чел | 1 |
| Мощность трактора, л.с. | 200-250 | 300-320 | 320-350 | 375-420 | 420-500 |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.