ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

### Загрузчик сеялок ГЗС-30УЛ

Загрузчик сеялок бортовой гидрофицированный ГЗС-30У предназначен для загрузки сеялок семенами зерновых, зернобобовых, а также загрузки гранулированными удобрениями сеялок  и машин для внесения минеральных удобрений в полевых условиях. Отличительной особенностью ГЗС-30УЛ я вляется наличие поворотнго узла, управляемого реверсивной лебедкой для эластичной регулировки рабочего вылета шнека. Выезд автомобиля, оснащенного загрузчиком, на дороги общей сети является исключением.

Загрузчик сеялок бортовой гидрофицированный ГЗС-30У  оснащён складывающимся шнеком диаметром 200мм, гидромотором МГП-200 завода Омскгидропривод, гидрокраном для управления работой загрузочного устройства и предназначен для навешивания взамен заднего борта на автомобили- самосвалы марки ГАЗ-53, ГАЗ-3507, КАМАЗ 55111, 65115. Управление работой загрузочного устройства, установленного на автомобили-самосвалы марки КАМАЗ 55111, 65115, производится краном управления работой элементов гидрооборудования автомобиля.

В комплект поставки входят все необходимые детали для установки загрузчика на автомобили  ГАЗ-53, ГАЗ-3507, КАМАЗ 55111, 65115, гидрокран и элементы гидравлической системы для установки на указанные модели автомобилей.

Технические характеристики

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модель загрузчика | ГЗС-30УЛ |
| 2 | Тип | бортовой |
| 3 | Устанавливается на автомобили-самосвалы марки | ГАЗ-53 (3507),ЗИЛ130 КАМАЗ 55111, 65115 |
| 4 | Масса загрузчика (конструкционная), кг, не более | 240+10% |
| 5 | Транспортная скорость, км/ч, не более | 50 |
| 6 | Габаритные размеры загрузчика, мм: а) в транспортном положении - ширина - высота б) в рабочем положении - ширина - высота | 2190 1880±100* до 5580 до 4200 |
| 7 | Вылет шнека рабочий, (при навешивании на автомобиль ГАЗ-53), мм: - горизонталь - вертикаль | до 3050 до 3750 |
| 8 | Максимальная высота загрузки, мм | 4500* |
| 9 | Максимальный угол подъёма кузова автомобиля, не более чем на | 30 градусов |
| 10 | Производительность за 1 час основного времени (расчетная) , т/ч | до 30* |
| 11 | Номинальная частота вращения, об/с (об./мин) | 3,67 (220) |
| 12 | Номинальный крутящий момент, Н×м | 237* |
| 13 | Грузоподъемность лебедки, кг | 450 |
| 14 | Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,15 |
| 15 | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,98 |
| 16 | Коэффициент готовности с учетом: - оперативного времени - организационного времени | 0,98 0,97 |
| 17 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| 18 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 |
| 19 | Срок службы, лет | до 5 |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.