ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

# Машина камнеуборочная комбинированная ККМ-1

Описание

Машина камнеуборочная комбинированная ККМ-1 предназначенна для сбора камней с поверхности почвы и глубины до 10 см, накопления их в бункер с последующей выгрузкой в транспортное средство либо в специально отведенные места при влажности почвы не более 20%. Машина работает на почвах, засоренных камнями размером от 50…500 мм.

Основные преимущества машины камнеуборочной ККМ-1:

- большой объем бункера для камней

- возможность выгрузки камней в транспортные средства высотой до 2м

- независимый друг от друга привод боковых и центрального роторов

- реверс центрального ротора

Технические характеристики

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип | Полуприцепной |
| Необх. мощность | 120 л.с. |
| Ширина захвата | 5,1 м. |
| Производительность | 1…4 га/ч |
| Размер подбираемых камней | 50…500 мм. |
| Емкость бункера | 2 м.куб. |
| Масса | 4800 кг. |
| Габаритные размеры | 6750х3350 х4000мм |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.