ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

# Косилка-плющилка прицепная КПП 4,2

Описание

Косилка-плющилка прицепная КПП 4,2 предназначена для кошения трав с одновременным плющением скошенных растений и укладкой их на стерню в валок. Косилка может быть использована на скашивании трав без плющения со сбором массы в валок. Косилка-плющилка агpегатиpyется с тpактоpами тягового класса 1,4 (МТЗ-80/82).

— Для качественной уборки различных видов трав косилка серийно комплектуется пальцевым режущим аппаратом. А также по запросам потребителей за дополнительную оплату возможна комплектация беспальцевым режущим аппаратом. Конструкция беспальцевого режущего аппарата позволяет использовать косилку для кошения трав второго и последующих укосов.

— Косилка-плющилка образует вспушенный валок, что в сочетании с плющением (при котором достигается вскрытие покровных тканей), обеспечивает активное испарение влаги и быстрое подвяливание скошенной травы тем самым, сокращая сроки заготовки корма.

— По желанию потребителей косилка может комплектоваться металлическим, либо обрезиненным плющильным аппаратом.

— Для удобства транспортирования по дорогам косилка оснащена системой быстрого перевода в транспортное положение. Косилка КПП-4,2 сертифицирована на соответствие требованиям Евросоюза с правом нанесения СЕ — маркировки

Технические характеристики

| Производительность за 1 час основного времени | до 2,8 га/ч |
| --- | --- |
| Ширина образуемого валка | 0,8...1,6 м |
| Высота образуемого валка, не более | 0,4 м |
| Ширина захвата | 4,2 м |
| Установочная высота среза | 40, 50, 70, 120 мм |
| Рабочая скорость движения, не более | 7 км/ч |
| Транспортная скорость, не более | 15 км/ч |
| Масса конструкционаая, не более | 3500 кг |
| Габаритные размеры косилки в транспортном положении |  |
| Длина | 9100 мм |
| Ширина | 3200 мм |
| Высота | 1760 мм |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.