ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

# Комбинированный посевной комплекс FEAT

Описание

Комбинированный посевной комплекс FEAT с высевом в анкерный сошник предназначен для строчного посева зерновых, зернобобовых и мелкосемянных культур одновременно с гранулированными удобрениями по необработанному фону. При небольшом переоборудовании посевной комплекс можно доукомплектовать системой внесения жидких удобрений типа КАС (опционно).

Комплекс применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, в том числе каменистых. Эффективно применение комплекса в системе минимальной (Mini-till) и нулевой обработки почвы (No-till).

Рабочая часть (рама) посевного комплекса оснащена четырьмя рядами стоек 25х80 из стали 60С2А с анкерными сошниками толщиной 12мм с наплавкой твердосплавной пластины ВК8. Демпферные крепления стойки позволяют создать давление на почву до 300 кг, что позволяет качественно обрабатывать почву на заданную глубину в разных климатических условиях и обеспечивает идеальное копирование поля, при этом предохраняет от поломок агрегата при увеличении усилия на анкере выше номинального.

Механизированная загрузка семян, электронный контроль качества работы сеялки, параллельная система вождения позволяет одинаково уверенно вести сев в любое время суток, при любой запылённости и обслуживать комплекс одним механизатором. После окончания посевных работ при минимальных вложениях комплекс легко переоборудуется в культиватор, которым можно вести обработку паров и основную осеннюю обработку.

По выбору покупателя КПК FEAT с высевом в анкерный сошник может комплектоваться одним из двух видов крепления анкера:

Анкерный параллелограммный сошник разработан для оптимального размещения посевного материала в почву и более точной выдержки глубины заделки семян при различной плотности почвы и ее неровностях, а также на разных скоростях работы. Применение посевного комплекса с анкерным сошником на параллелограммной навеске способствует равномерным всходам и созреванию и, как следствие, приводит к повышению урожайности.

В стандартной комплектации посевного комплекса серии FEAT с высевом в анкерный сошник предусмотрена установка опорно-прикатывающих колес с пневматической шиной шириной 25мм или 100мм (по выбору покупателя). В конструкции опорных колес используются усиленные подшипники FKL сельскохозяйственного назначения, металлический обод колес выдерживает нагрузки более 300кг.

Железные аргументы «ЗА!» КПК серии FEAT с высевом в анкерный сошник:

- Главной отличительной особенностью посевных комплексов с высевом в анкерный сошник является высокий ресурс эксплуатации;

- Широкий номенклатурный ряд, с рабочей шириной от 5,4 до 12,5 метров, позволяющей оптимально загрузить всю линейку тракторов, применяемых в сельхозпроизводстве;

- Шестиканальное распределение семенного потока — точность дозирования по всей сошниковой группе и минимальное травмирование семенного материала;

- Рабочие органы (стойки, анкера) выполнены из высокоуглеродистых пружинных сталей, с использованием современных методов термообработки и упрочненения;

- Посевные комплексы с высевом в анкерный сошник легко доукомплектовываются системами внесения жидких удобрений типа КАС (опционно);

- Комплекс применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, в том числе каменистых. Эффективно применение комплекса в системе нулевой обработки почвы (No-till);

- Применение комплекса обеспечивает:

- -использование в экстремальных агроклиматических условиях;
-пневматический высев зерновых и зернобобовых культур, индивидуальное прикатывание при высеве в анкерный сошник;
-внесение гранулированных удобрений вместе с семенами.

- Анкерные стойки с рабочими органами установлены в четыре ряда с междурядьем 232 мм либо 180 мм, демпферные крепления стойки создают максимальное рабочие давление на почву до 300 кг, а также служат для предохранения от поломок агрегата, при нагрузке на стойки выше допустимого и снижения тягового усилия, позволяют обеспечить точный и равномерный посев на нужную глубину;

- Благодаря высокому дорожному просвету и расположению анкерных стоек в шахматном порядке обеспечивается оптимальное прохождением пожнивых остатков между стойками посевного комплекса;

- На комплексе установлены анкерные сошники толщиной 12мм, выполнены из стали 65Г с наплавкой твердосплавной пластины ВК8, с индивидуальным прикатывающим колесом с шиной атмосферного давления

- Индивидуальные прикатывающие колеса с подшипниками марки FKL (Сербия) не требующие обслуживания служат идеальным механизмом закрытия семенного ложа.

- Кратное количество анкерных стоек с лапами и дисковыми сошниками позволяют проводить сев как в анкер, так и в лапу и в дисковый сошник (при дополнительном переоборудовании);

- Усиленная рама, жесткая по всем направлениям приложения тяговых усилий;

- В конструкции рамы использованы толстостенные профильные трубы из стали 09Г2С, отличающейся отличной свариваемостью и повышенной прочностью;

- Жесткая, но при этом легкая рабочая часть (рама с рабочими органами) позволяет понизить тяговые усилия трактора;

- Посевной комплекс с высевом в анкерный сошник позволяет вести сев по необработанному фону, а также в экстремальных климатических условиях, при этом исключается риск ветровой и водной эрозии почвы;

- Способность перемещать пожнивые остатки и почву с семенного ряда, что уменьшает возможность появления заболеваний корней.

- Оригинальная конструкция анкерной стойки, позволяющая при цельносварной раме иметь сплошные несущие балки шириной не менее 100 мм, при шаге между стойками 232 мм либо 180 мм, делает раму более жесткой и достаточно легкой;

- Установка транспортной рамы, позволила разместить анкерные стойки в четыре ряда, что исключило забивание стоек растительными и пожнивными остатками и позволило использовать посевной комплекс с высевом в анкерный сошник в условиях повышенной влажности;

- Рама посевного комплекса (при замене анкерных стоек на стойки с лапами) может использоваться как самостоятельный почвообрабатывающий агрегат — культиватор серии ПК;

- Применение гидроцилиндров последовательного соединения снизило нагрузку на рамы и рабочие органы посевного комплекса и упростило его технологическую настройку, что повышает качество обработки почвы и увеличивает срок службы узлов и посевного комплекса в целом;

- Все узлы агрегата, за исключением подшипников, гидроцилиндров и шин, производятся на нашем заводе, что значительно упрощает гарантийное и постгарантийное обслуживание техники;

- При изготовлении рамы и рабочих органов комплекса применяются современные эксклюзивные технологии, такие как ТВЧ-поверхностная закалка, электроискровое легирование и т.д.;

- Применение в конструкции современных полимерных и композитных материалов, изготовление дозаторов из нержавеющей стали и полимерных материалов делают его надежным и долговечным даже при работе с минеральными удобрениями;

- Кинематическая схема привода дозаторов через вариатор имеет широкий диапазон изменения скорости вращения дозирующих катушек, что позволяет устанавливать нормы высева от 2,5 до 400 кг/га;

- В режиме посева, при движении посевного комплекса: анкерные ножи прорезают уплотненные слои почвы, создают плотное семенное ложе на которое с помощью высевающей трубы укладываются семена и удобрения в одну строчку (с междурядьем 232мм или 180мм) на глубину обработки анкера. Обработка ведется на глубину 5...10 см;

- Давление на сошник регулируется жестко фиксирующимися клипсами на гидроцилиндрах последовательного соединения с шагом 1см — гарантированное сохранение выставленных настроек и обеспечение регулировки стабильности параметров закладки семенного материала.

- Глубина закладки семенного материала регулируется путем перемещения рычага-фиксатора индивидуального прикатывающего колеса;

- Посевной комплекс оснащен системой контроля параметров посева: электромагнитной муфты, положения рамы, работу дозаторов, вентилятора, уровня семян и удобрений, давление в бункере, забивания семяпроводов и системой параллельного вождения. Высокая маневренность, транспортная скорость и мобильность, позволяют использовать посевные комплексы на удаленных полях небольших размеров, снижая энергозатраты и повышая производительность по отношению с традиционными технологиями посева;

- Заданную норму внесения семян и удобрений обеспечивает давление в емкостях бункера. Для оперативного слежения за герметичностью люков и исправностью других элементов бункера в каждой емкости установлен датчик контроля избыточного давления. При снижении давления в бункере ниже допустимого, на мониторе загорается предупреждающий сигнал;

- Электронная система контроля высева и бортовой навигационный комплекс — контроль стабильности работы посевного комплекса и параллельное вождение на базе ГЛОНАСС/GPS — входит в комплект поставки;

- Возможность легкой переустановки и использования бортового навигационного комплекса ГЛОНАСС/GPS на опрыскивателях и другой сельхозтехнике;

- Два варианта расположения легкосъемных с рамы бункеров — задне- или переднерасположенный объемом 6,8м3 (заводская комплектация) либо объемом 10,0м3 (опционно).

Технические характеристики

| Наименование параметра | КПК-540А | КПК-720А | КПК-850А | КПК-980А | КПК-1110А | КПК-1250А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м | 5,4 | 7,2 | 8,5 | 9,8 | 11,1 | 12,5 |
| Производительность за 1 час основного времени (при скорости 12 км/ч) га, не менее | 5,4 | 7,2 | 8,5 | 9,8 | 10,8 | 12,5 |
| Количество анкерных сошников с шагом 232мм, шт | 24 | 32 | 36 | 42 | 48 | 54 |
| Количество анкерных сошников с шагом 180мм, шт | 30 | 42 | 48 | - | 60 | - |
| Ширина междурядий, мм | 180/232 |
| Глубина заделки семян, см | 3-10 |
| Норма высева семян, зерновые/зернобобовые, кг/га | 2,5-400 |
| Объём загрузки семян 60%/удобрений 40% | 6,8м³,10 м³ |
| Рабочая скорость, км/ч | 10-12 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 20 |
| Габаритные размеры сеялки в рабочем положении, мм: | длина | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 |
|  | ширина | 5700 | 7700 | 8600 | 10000 | 11300 | 12800 |
|  | высота | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| Габаритные размеры сеялки в транспортном положении, мм: | длина | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 |
|  | ширина | 5700 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
|  | высота | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4300 | 5100 |
| Масса сеялки без семенного бункера, кг | 5700 | 8000 | 8500 | 9500 | 10500 | 14000 |
| Срок службы, лет | 7 |
| Число обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Агрегатирование | КПК-540А | КПК-720А | КПК-850А | КПК-980А | КПК-1110А | КПК-1250А |
| Мощность трактора, л.с. | ХТЗ-17221 (210 Л.С.) МТЗ-2022.4 (212 Л.С.) | К-700 (280 Л.С.) BUHLER (280 Л.С.) | К-701 (300 Л.С.) МТЗ-3022 (303 Л.С.) | К-744Р2 (350 Л.С.) МТЗ-3522 (350 Л.С.) | К-744Р2 (350 Л.С.) МТЗ-3522 (350 Л.С.) BUHLER (370 Л.С) | от 420 л.с. |
| Рекомендуемый тяговый класс тракторов, т.с. | 4 | 5 | 6 | 7 | 7-8 | 9 |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.