ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение.

Мекосан ОП-2500-18

Прицепные опрыскиватели МЕКОСАН с каждым днем становятся все популярнее. Причина тому — технологическое преимущество и практичность. тракторы мощностью 60 л.с. достаточны для всех прицепных опрыскивателей, выпускаемых ОАО Мекосан.

Отсутствие подтекания после отключения.

Эффект обратного всасывания в регуляторах действует на закрытие мембранных клапанов в распылителях. При отключении регулятора в системе трубопроводов создается разряжение. пружины запорных клапанов закрывают ход к распылителям, при включении регулятора создается давление, которое открывает запорные клапаны. Таким образом предотвращается подтекание жидкости из распылителей.

### Технические характеристики:

| Тип | полуприцепной |
| --- | --- |
| Производительность при обработке полевых культур (с нормой вылива рабочей жидкости 200 л/га) за 1 час основного времени | 7,2-21,6 га |
| Рабочая скорость движения | 4-18 км/ч |
| Транспортная скорость движения с незаполненными емкостями | не более 18 км/ч |
| Агрегатирование | тр-ра класса 1,4-2,0 |
| Рабочая ширина захвата | 18 м |
| Вместимость баков |  |
| — основного | 2500 л |
| — дополнительного | 200 л |
| — для непитьевой воды | 20 л |
| Масса опрыскивателя (без рабочей жидкости и комплекта ЗИП) | 1660 кг |
| Габаритные размеры в рабочем положении: |  |
| — длина | 5200 мм |
| — ширина | 17950 мм |
| — высота | 2800 мм |
| Габаритные размеры в транспортном положении: |  |
| — длина | 6200 мм |
| — ширина | 2500мм |
| — высота | 2800 мм |
| Размер колеи | 1400-2100 мм |
| Клиренс (агротехнический просвет между балкой опорно-ходовых колес и поверхностью почвы) | не менее 700 мм |
| Высота установки штанги относительно поверхности почвы (регулируемая) | 500-1800 мм |
| Расход рабочей жидкости: |  |
| При опрыскивании | 100-400 л/га |
| При поверхностном внесении жидких минеральных удобрений | 100-600 л/га |
| Отклонение фактической нормы вылива от заданной | +/- 10% |
| Неравномерность внесения рабочей жидкости (отложение препарата) на рабочей ширине захвата | не более +/-10% |
| Средневзвешенный медианно — массовый диаметр следов капель (при норме вылива рабочей жидкости 200 л/га) | 50-300 мкм |
| Густота покрытия обрабатываемой поверхности каплями | не менее 30 шт/кв.см |
| Время отсекания рабочей жидкости | не более 0,1 мин |
| Количество распылителей | 36 шт. |
| Шаг расстановки распылителей | 500 мм |
| Срок службы | 8 лет |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.