ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

### Самоходная косилка-плющилка Мещера Е-403

Описание

Самоходная косилка-плющилка «Мещера Е-403» разработана на базе косилок Е-303 и Е-304 Fortschritt, которые ранее широко применялись в сельскохозяйственных предприятиях СССР.

Новая машина вобрала в себя всё лучшее от своего прототипа: простоту конструкции, надёжность, манёвренность на поле при эксплуатации в любых почвенно - климатических условиях и простоту ремонтов собственными силами, без привлечения дорогостоящих сервисных специалистов.

Конструкция косилки постоянно дорабатывается с учетом отзывов и пожеланий механизаторов и владельцев, а также в соответствии с имеющимся у компании «Марал-Инвест» планом развития модели. Помимо этого, покупатели получают всестороннюю поддержку и гарантийное обслуживание.

##### КАБИНА

Кабина на СКП «Мещера Е-403» установлена кабина с панорамным остеклением, полностью соответствующая стандартам России. Кондиционер кабины имеет несколько режимов и создаёт комфортные условия на рабочем месте механизатора. Сиденье водителя оборудовано подлокотниками и подголовником, амортизатором и устройством регулировки в зависимости от веса механизатора, что даёт возможность оператору настроить своё рабочее место с максимальной эргономичностью.

Рулевая колонка имеет возможность регулировок руля по высоте и наклону, что предоставляет механизатору дополнительные удобства. Электронный блок приборов, установленный в рулевой колонке, отличается от аналогов информативностью и готов в любой момент подсказать механизатору звуковым сигналом (зуммером) о возникновении нештатной ситуации.

В отличие от прототипов «Мещера Е-403» не имеет рычагов управления. Все они заменены на многофункциональные джойстики управления. Включение скоростей КПП, сцепления и включение реверсивного редуктора привода навесного оборудования осуществляется мультипозиционными пневмоцилиндрами, что даёт возможность осуществлять эти действия одним нажатием на  кнопку джойстика.

##### ДВИГАТЕЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ

На самоходной косилке «Мещера Е-403» установлен дизельный двигатель Д-245.5 мощностью 65 кВт, который хорошо известен потребителям своей простотой и надёжностью. Гидравлика машины разработана по двухконтурной системе: рулевое управление и исполнительные механизмы (вариатор и подъёмное устройство) питаются раздельно от двух разных насосов. Такой подход обеспечивает безопасность и стабильность рулевого управления на любых режимах.

##### НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Навесное оборудование, которое применяется на косилке «Мещера Е-403» отличается надёжностью и простотой конструкции. Плющильный агрегат и жатка легко агрегатируется на косилку механизатором без посторонней помощи. СКП «Мещера Е-403» может агрегатироваться с 4 модификациями травяных жаток (SH-025, SH-023, E-025, E-023), с жаткой зерновой валковой SH-309, а также с валкоукладчиком Е-318.

Все эти качества самоходной косилки-плющилки «Мещера Е-403» дают возможность применять её для скашивания зеленых однолетних и многолетних трав с одновременной укладкой срезанной массы в валок или расстил на стерне. Косилка способна работать на склонах до 120°.

### ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ СКП «МЕЩЕРА Е-403»

##### СКП «МЕЩЕРА Е-403» В КОМПЛЕКТЕ С ЖАТКАМИ ДЛЯ УБОРКИ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР FORTSCHRITT SH-025, SH-023

Жатки для уборки кормовых культур SH-025, SH-023, агрегатированные с базовой машиной «Мещера Е-403», предназначены для скашивания фуражных культур. Способны работать на полях, засоренных камнями.

##### СКП «МЕЩЕРА Е-403» В КОМПЛЕКТЕ С ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЕМ-ВОРОШИЛКОЙ E-318 (3,0 М)

Чисто подбирает любые валки. Вспушивает и разрыхляет уборочную массу. Используется для формирования сдвоенных валков.

##### СКП «МЕЩЕРА Е-403» В КОМПЛЕКТЕ С ЖАТКОЙ ЗЕРНОВОЙ ВАЛКОВОЙ SH-309

Жатка зерновая валковая SH-309, агрегатированная с базовой машиной «Мещера E-403», предназначена для скашивания и укладки срезанной стебельной массы зерновых, колосовых культур и семенных трав в одинарный или сдвоенный с двух проходов валок при уборке раздельным способом, а также кормовых культур.

Самоходная косилка-плющилка Мещера Е-403.

Технические характеристики

| Трансмиссия | механическая передача |
| --- | --- |
| Привод адаптера | механическая передача |
| Двигатель | Модель Д-245.5, мощность 65 кВт; n=1800 |
| Кабина | одноместная |
| Масса конструктивная в основной рабочей комплектации | 3500 кг |
| Длина | 4560 мм |
| Ширина | 3270 мм |
| Высота | 3700 мм |
| Ширина колеи ведущих колес | 2780 мм |
| Ширина колеи управляемых колес | 2410 мм |
| Рулевое управление | гидрообъёмное |
| Тормоза | гидравлические |
| Привод ходовой системы | Механический с бесступенчатым регулированием скорости в пределах диапазонов КПП за счет использования вариатора |
| Рабочее напряжение | 12 В |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.