ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

# Модульные посевные комплексы КСКП 2,1

Описание

При составлении посевных комплексов используется сцепка, соединительные устройства.

Модели с установленной задней колесной опорой могут транспортироваться по дорогам общего пользования.

За один проход посевной комплекс выполняет следующие технологические операции:

- рыхлит почву, создавая ровное уплотненное влажное ложе для семян и мелкокомковатый мульчирующий слой почвы над семенами равномерной толщины;

- подрезает и выносит на поверхность поля сорняки, что исключает их приживаемость;

- производит разбросной (ширина ленты 18-20 см) подпочвенный высев семян, обеспечивающий наилучшие условия питания культуры с последующим затенением и угнетением сорных растений;

- вносит стартовую дозу минеральных гранулированных удобрений в один горизонт с семенами с равномерным распределением по площади, в отличие от обычных рядковых сеялок, где семена и удобрения ложатся в одну узкую бороздку шириной 1-2 см (этим исключается возможность химических ожогов растений, посеянных нашим комплексом);

- прикатывает посев специальными, стальными кольчато-шпоровыми катками, обеспечивая хороший контакт семян с влажной почвой, что служит гарантией дружных всходов.

### Для минимальных агротехнологических технологий

| Сошник СКП 01.08.000Б (стрельчатая лапа 270 мм) | Сошник СКП 01.08.000Б-05 (стрельчатая лапа 300 мм) | Сошник СКП 01.08.000Б-06 (стрельчатая лапа 310 мм) |
| --- | --- | --- |

### Для минимальных агротехнологических технологий

| Сошник анкерный СКП 01.08.000-А40 (наральник 40 мм) | Сошник анкерный СКП 01.08.000-А20 (наральник 20 мм) | Сошник анкерный СКП 01.08.000-А12 (наральник 12 мм) |
| --- | --- | --- |

Технические характеристики

| Наименование | Агрегатирование | Ширина захвата, м | Масса, кг | Габаритные размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КСКП-2.1х3 | 3 класс | 6,15 | 3991 | 7050х6200х1750 |
| КСКП-2.1х4 | 4-5 класс | 8,2 | 5337 | 7050х8250х1750 |
| КСКП-2.1х5 | 5 класс | 10,25 | 6654 | 7050х10300х1750 |
| КСКП-2.1х6 | 5 класс | 12,3 | 8019 | 7050х12350х1750 |

| Глубина заделки семян, мм | Норма высева семян, кг/га | Ширина междурядий, мм | Ширина полосы посева одним сошником, мм | Количество высевающих аппаратов (зерновых, туковых ), шт | Производительность за сутки при двух сменной работе, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-100 | 100-500 | 228 | 200 | 27 | 90 |
|  |  |  |  | 36 | 120 |
|  |  |  |  | 45 | 155 |
|  |  |  |  | 54 | 185 |
|  |  |  |  | 63 | 224 |

Ооо тд «гсм- «палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, рф, ростовская область, константиновский район, г. Константиновск,  п. Кгу-1, территория атп-6.