ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

# ЖАТКА НАШ-873 ДЛЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Описание

### Жатки предназначены для уборки подсолнечника при влажности 12-20 % и влажности корзинок 50-68 %, во всех зонах его возделывания, различных сортов как рядковом, так и без рядковом посеве. При необходимости можно убирать подсолнечник в сложных погодных условиях (сильный ветер, снег, мороз и т.д.).

### Продвигаясь по рядам, транспортер стеблей безударно подает стебли подсолнечника к сегментно-дисковому ножу режущего аппарата. Вибротранспортеры обеспечивают равномерную и без потерь подачу корзинок и семян к шнеку, который все подает в наклонную камеру комбайна. Конструкция делителей рядков и боковых делителей позволяет поднимать сильно опустившиеся стебли и боковые стебли с корзинками и подать их к транспортеру стеблей. Этим достигается уменьшение потерь семян.

Конструктивные особенности

- Конструкция лифтеров позволяет поднять упавшие или низкоопушенные стебли подсолнечника.

- Регулируемая ширина канала, по которому транспортер стеблей доставляет стебли к режущему аппарату, позволяет применять жатки во всех зонах земледелия и на всех сортах подсолнечника.

- Регулируемая скорость вращения шнека, транспортера стеблей и транспортера семян позволяет убирать подсолнечник с любой урожайностью на повышенных скоростях.

- Приводы шнека, транспортера стеблей и режущего аппарата защищены предохранительными муфтами.

- Изменение угла наклона жатки позволяет убирать как низкорослые, так и высокостебельный подсолнечник.

- Вибрационный транспортер обеспечивает устойчивый поток корзинок и осыпание семян в желоб шнека.

- Приспособление легко в обслуживании и долговечно в эксплуатации.

- Потери, в зависимости от погодных условий, не более 2%.

Технические характеристики

| Параметры | НАШ-673 | НАШ-873 | НАШ-1273 | НАШ-1256 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число убираемых рядков | 6 | 8 | 12 | 12 |
| Ширина обрабатываемых междурядий, см | 70-76 | 70-76 | 70-76 | 50-56 |
| Ширина захвата, м | 4,38 | 5,6 | 8,76 | 6,5 |
| Рабочая скорость, км/час | 6-10 | 8-10 | 6-8 | 8-10 |
| Производительность, не менее, га/час | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 3,3 |
| Потери семян, не более % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Масса, кг | 1750 | 1700 | 2500 | 2100 |
| Габариты, мм * ширина длина высота | 4515 3200 1670 | 6000 3200 1670 | 8970 3250 1670 | 7100 3200 1670 |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.