ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

### Опрыскиватель садовый прицепной с «Колонна 3.0»

Опрыскиватель Зубр ПВ с приставкой Колонна 3.0 — это опрыскиватель, предназначенный для обработки ягодников и садов традиционного типа с большими междурядьями до 6 м и высотой до 4-4.5 м.

Благодаря продуманной конструкции 3-х метровой приставки КОЛОННА 3.0 и создания системы воздушных каналов опрыскиватель Зубр ПВ  усиливает потоки воздушных масс по всей высоте приставки, обеспечивая равномерную обработку кроны деревьев, что в свою очередь минимизирует потери СЗР из-за продува нижней части штамба и снижает потери по причине сноса.

Ключевые характеристики приставки Колонна 3.0:

- Вытянутая вверх параллельно кроне приставка сокращает расстояние от каждого распылителя до обрабатываемой поверхности кроны, что обеспечивает более точное внесение средств защиты и препятствует их потере из-за ветра. Верхние лопатки «колонны» позволяют регулировать высоту воздушного потока.

- Воздушный поток в этой приставке распределяется равномерно, а значит позволяет работать с умеренным потоком, при котором исключается продув штамба, снижая потери СЗР и улучшая качество обработки.

- В безветренную погоду и при повышенной влажности с помощью «колонны» можно обрабатывать воздушно-капельной смесью с величиной капли 50-150 мкм (мелкое распыление).

- Отключение верхних форсунок позволяет работать в садах с разной высотой.

- Обратная тяга (!) – предотвращает повторное засасывание СЗР благодаря конструктивному расположению вентилятора (подсоса воздуха) перед самой приставкой, а не в зоне распыления за трактором.

- 16 лопастей для создания мощного воздушного потока (импортная крыльчатка 800 мм от немецкого производителя с использованием особо прочного полимерного армированного материала).

- 22 двухпоточных латунных корпуса с распылителями от итальянского производителя ASJ SprayJet (Италия).

- Двухскоростной надежный итальянский редуктор для настраивания мощности воздушного потока в процессе работы.

- Настраиваемый угол атаки лопастей вентилятора позволяет подобрать наиболее подходящий воздушный поток для сада.

Итальянская трехобъемная емкость: светостабилизированная УФ-защищенная, ударопрочная, морозостойкая и легкая.

Если опрыскиватель работает с быстроосаждаемыми жидкостями, то после работы такими препаратами необходимо в течение 10-15 минут промыть всю систему. Наличие промывочного бака позволяет сделать это незамедлительно, не тратя дополнительного времени и топлива на дорогу к пункту заправки. Специальный ПВХ материал гораздо легче емкостей из металла, что снижает затраты ГСМ при работе и транспортировке, а также снижает вероятность нарезания колеи в саду. Благодаря комплектованию опрыскивателей специальными широкими колесами эта проема практически полностью пропадает. Снижается сопротивление при движении, сокращается расход топлива.

Преимущества:

| регулировка угла атаки лопастей вентилятора дает возможность увеличить или уменьшить воздушный поток | использование компьютера для точного внесения СЗР и экономии денег | приставка с обратной тягой исключает повторное засасывание капель СЗР | современный дизайн и качественное исполнение на базе итальянских комплектующих |
| --- | --- | --- | --- |

## Особенности вентиляторной приставки с обратной тягой:

|  | Позволяет полностью предотвратить потери средств защиты растений за счет исключения возможности повторного засасывания капель, попадающих в зону подсасывания воздуха, как это происходит в приставках с прямой тягой. Засасывание воздуха происходит ПЕРЕД вентиляторной приставкой, где повторное засасывание в процессе работы исключено. |
| --- | --- |
|  | Благодаря такой конструкции, выдув СЗР происходит в стороны и немного назад. Таким образом, в процессе работы трактор и опрыскиватель выезжают из «облака» капель раствора, что обеспечивает более безопасную работу механизатора и существенно снижает процент попадания химии на опрыскиватель и трактор, что увеличивает срок их службы. |

Дополнительные опции:

- оцинкованная рама;

- шарнирное сцепное устройство — для высокой маневренности и движения опрыскивателя в колее трактора;

- широкоугольный карданный вал — предотвращает поломку насоса на резких поворотах с включенным ВОМ;

- компьютер (Bravo 180, Италия) — для достижения заданной нормы внесения препарата в любой промежуток времени, контролирует постоянную норму расхода препарата, исключает влияние человеческого фактора на качество обработки;

- электрический пульт — позволяет вручную управлять процессом опрыскивания из кабины трактора;

- пневматические тормоза — для безопасного передвижения по дорогам общего пользования;

- насосы повышенной производительности (максимальное давление в насосах — 40 атмосфер);

- подсветка факела распыла — для эффективной работы с инсектицидами и контроля процесса обработки сада в темное время суток;

- бак 2000 л PROFI — с миксером и закрытой секцией для всех систем управления;

- ёмкость 3000 л PROFI — для работы с большим объемом СЗР и для уменьшения дозаправок, экономя время, которое можно потратить на обработку.

Технические характеристики

| Модель | ПВ10.47.К3.0 | ПВ15.47.К3.0 | ПВ20.47.К3.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Емкость основного бака, л | 1000 | 1500 | 2000 |
| Емкость промывочного бака, л | 90 |
| Емкость бака для мытья рук, л | 15 |
| Тип вентиляторной приставки | Колонна |
| Насос | UDOR (100-125 л/мин. / 40-50 атм.) |
| Редуктор | 2-N (Италия) |
| Регулятор давления | UHP ARAG Италия |
| Фильтрация | 4-ступенчатая |
| Диапазон выхода рабочей смеси, л/га | 60 – 1000 |
| Ширина полосы обработки | 2 полуряда |
| Колея | 1300 мм |
| Фильтр | Самоочищающийся |
| Скорость км/ч рабочая транспортная | 4-9 15 |
| Производительность (при ширине междурядий 5 м) | 36 га/смену |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.