ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

# Пропашные селки Канса (CANSA )

Описание

Сеялка 8-рядная пневматическая, прицепная, дискового типа, стойка удобрителя с диском.Сеялки точного высева «Cansa» предназначена для пунктирного высева калиброванных и некалиброванных семян кукурузы, подсолнечника, сои, сорго, а также семян бобовых культур с одновременным внесением сухих минеральных удобрений и прикатыванием почвы в рядках. Точность распределения семян достигается за счет применения высококачественных высевающих аппаратов с вакуумной системой дозирования семян. Высев семян на заданную глубину обеспечивается двухдисковым сошником с двойными колесами-копирами, а прикатывание посевов осуществляется v-образно расположенными прикатывающими колесами с регулируемым усилием прикатки. Сеялки «Cansa» могут быть оснащены системой контроля высева и надежно контролировать посевные показатели. Параллелограмная навеска высевающего аппарата совместна с двумя опорными колёсами, установленные с обеих сторон двухдискового сошника позволяют копировать рельеф поверхности поля и максимальное совмещение точки сброса семян в посевное ложе позволяет сохранять заданную глубину заделки семян, что обеспечивает равномерность всходов и повышает урожайность.Расстояние от семенного ложа и глубина заделки удобрений может регулироваться. Внесение удобрений может осуществляться через двухдисковый сошник. Для оказания нужного давления секции на почву, предусмотрены две пружины. Сеялка применяется во всех почвенно-климатических зонах, кроме зон горного земледелия. Комплектуется дисками для посева кукурузы и подсолнечника.

Схема сеялки С-900-8-GF

Технические характеристики

- Длинна шасси (см.) 600

- Ширина (см.) 200

- Ширина междурядий 35-90

- Ёмкость зерновых бункеров (л.) 8х45

- Ёмкость удобрительных бункеров (л.) 4х250

- Обороты ВОМ (об.мин.) 540

- Агрегатируеться с тракторами (л. с.) 90-110

- Вес: С удобрением / Без удобрения 1850/1600

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.