ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

Описание

# Посевной комплекс Виктория с высевом в дисковый сошник

В базовую комплектацию посевного комплекса серии FEAT входят электронная система контроля высева, система параллельного вождения, бункер объемом 6,8м3 (при замене на бункер 10м3 удорожание составляет +220 000 руб. к базовой цене), гидромотор (при замене на автономный двигатель удорожание составляет +270 000 руб. к базовой цене). Шефмонтаж и пуско-наладочные работы осуществляются за счет продавца. Доставка по Алтайскому краю – бесплатно.

Посевные комплексы Виктория (СЗ) серии FEAT с высевом в дисковый сошник предназначены для традиционного рядкового посева зерновых, зернобобовых и мелкосемянных культур с одновременным внесением в рядки гранулированных минеральных удобрений по предварительно обработанной почве.

Рабочим высевающим органом является индивидуальный двухдисковый сошник с прикатывающим колесом. Прикатывание почвы в рядках создаёт благоприятные условия для более раннего и дружного прорастания семян и способствует гибели сорняков в неуплотнённых междурядьях.

Ширина захвата посевного комплекса от 9,6 метров до 13,7 метров, что позволяет в сутки засевать до 250 га и до 5000 га за посевной период. Комплекс имеет простую конструкцию и надёжен в эксплуатации.

Если вы используете традиционную технологию обработки почвы в своём хозяйстве, помните, что посевной комплекс Виктория обладает всеми необходимыми характеристиками: точный и простой контроль глубины заделки семенного материала, возможность сева мелкосемянных культур, высокая производительность, эффективность работы и, как следствие, улучшение качества всходов и увеличение урожайности.

Железные аргументы «ЗА!» посевные комплексы Виктория​:

- Большая ширина захвата при агрегатировании с тракторами небольшого тягового класса и, как результат, увеличенная производительность сеялки;

- Шестиканальное распределение семенного потока — точность дозирования по всей сошниковой группе и минимум травматичности семенного материала;

- Возможность одновременного внесения семян и минеральных удобрений;

- Благодаря комплексу ручных и гидравлических настроек обеспечивается высокая точность глубины высева семян;

- Конструкция вариатора совместно с дозатором, установленные на бункере, обеспечивают легкую и высокоточную настройку высева семян от 2,5кг/га до 400кг/га;

- Электронная система контроля высева и бортовой навигационный комплекс — контроль стабильности работы посевного комплекса и параллельное вождение на базе ГЛОНАСС/GPS — входит в комплект поставки;

- Возможность легкой переустановки и использования бортового навигационного комплекса ГЛОНАСС/GPS на опрыскивателях и другой сельхозтехнике;

- Кинематическая схема привода дозаторов через вариатор имеет широкий диапазон изменения скорости вращения дозирующих катушек, что позволяет устанавливать нормы высева от 2,5 до 400 кг/га;

- Высокий ресурс рамы — изготавливается из толстостенной конструкционной стали 09Г2С, все несущие узлы дополнительно усилены;

- Дисковые сошники с гарантированной наработкой на подшипниковую группу не менее 200 га на сошник;

- Схема навески дисковых сошников позволяет как индивидуально изменять усилие врезания дисков и прикатывания посеянного рядка, так и каждого блока дисков и всех блоков одновременно;

- На всех узлах, работающих в экстремальных условиях установлены подшипники сельхозназначения со специальным тройным уплотнением FKL (Сербия);

- Грязесъемник на кожухе дискового сошника предотвращает забивание дискового сошника почвенными и растительными остатками;

- Полупневматические катки с индивидуальным чистиком — гарантия самоочистки на почве высокой влажности;

- Индивидуальная механическая пружинная регулировка дисковых сошников в сочетании с регулировкой гидроцилиндрами позволяет создать давление на дисковый сошник до 84 кг — обеспечивает стабильную глубину высева на разных типах почвы с разными агроклиматическими условиями;

- Установлена система контроля пневматического высева — датчики ДПП (датчик пролета семенного материала и гранулированных удобрений), предназначенные для сбора информации о пролете семян и удобрений и передающие эту информацию на монитор. Датчики устанавливаются снаружи каждого семяпровода, как для семян, так и для удобрений. В случае забивания семяпровода, ДПП сигнализирует о забивании, на мониторе загорается номер забитого семяпровода и раздается звуковой сигнал;

- Заданную норму внесения семян и удобрений обеспечивает давление в емкостях бункера. Для оперативного слежения за герметичностью люков и исправностью других элементов бункера в каждой емкости установлен датчик контроля избыточного давления. При снижении давления в бункере ниже допустимого, на мониторе загорается предупреждающий сигнал;

- Два варианта расположения легкосъемных с рамы бункеров — задне- или переднерасположенный, с объемом 6,8м3 (заводская комплектация) либо объемом 10,0м3 (опционно).

Технические характеристики

| Наименование параметра | СЗ-960 (15/17,2) | СЗ-1200 (15/17,2) | СЗ-1370 (15/17,2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м | 9,6 | 12 | 13,5 |
| Производительность за 1 час основного времени (при скорости 12 км/ч) га, не менее | 9,6 | 12 | 13,7 |
| Количество дисковых сошников, шт | 66/54 | 78/72 | 90/78 |
| Ширина междурядий, см | 15/17,2 |
| Глубина заделки семян, см | 3-8 |
| Норма высева семян, кг/га | 2,5-400 |
| Объем загрузки семян, 60%/удобрений 40% | 6,8 м³, 10 м³ |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 | 20 | 20 |
| Габаритные размеры сеялки в рабочем положении, мм: | длина | 7500 | 7500 | 7500 |
|  | ширина | 10000 | 12500 | 14000 |
|  | высота | 3800 | 3800 | 3800 |
| Габаритные размеры сеялки в транспортном положении, мм: | длина | 7500 | 7500 | 7500 |
|  | ширина | 4900 | 6200 | 6800 |
|  | высота | 3800 | 3800 | 3800 |
| Масса сеялки без семенного бункера, кг | 5200 | 6500 | 7000 |
| Масса семенного бункера (6,8 м3), кг | 4500 |
| Срок службы, лет | 7 |
| Число обслуживающего персонала, чел | 1 |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.