ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

# Сеялки пневматические универсальные СПУ-3Д,4Д,6Д

Описание

Сеялка пневматическая универсальная предназначена для посева практически всех зерновых, зернобобовых и травяных культур, таких как: пшеница, рожь, ячмень, овес, горох, люпин, клевер, вика, репа, морковь, брюква и т.д. на почвах, подготовленных под посев с применением минеральных и органических удобрений. При этом обеспечивается высокая точность посева.

Сеялка навесная, оборудуется сцепкой автоматической СА-1, агрегатируется с тракторами классов 1,4 и 2,0 с независимым приводом ВОМ и частотой его вращения 1000 об/мин.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ:

рабочая ширина захвата — 3м,4м, 6м;

конструкция сошника — анкер, диск, льняной;

дополнительные опции: технологическая колея, метелочный загортач, цепной загортач.

ДОСТОИНСТВА:

- Простота конструкции и универсальность

- Возможность выбора различных видов рабочих органов (сошников)

- Возможность использования как для посева зерновых и зернобобовых культур, так и для посева трав с возможностью бесступенчатой регулировки нормы высева.

- Сеялка оборудована устройством автоматического контроля уровня семян в бункере и работы высевающих аппаратов.

- По желанию потребителя селяка может оборудоваться системой перекрытия семяпроводов для образования "технологической колеи".

Центральное дозирование является сердцем системы. Через высевающий аппарат катушечного типа расход высевающей массы происходит в строго определенном количестве. Края катушки защищены резиновым уплотнением 2а, так что, семенной материал не подвержен повреждениям, а при тряске не может бесконтрольно высыпаться. Щетка 2в в процессе работы очищает желобки от залипших семян. Плавная регулировка нормы высева осуществляется изменением глубины желобков катушки 2 высевающего аппарата. Семена из высевающего аппарата попадают в инжектор 3, перемещаются с потоком воздуха от вентилятора 1, транспортируются вверх к распределителю 4, равномерно смешиваясь в шахтной трубе и оттуда далее поступают к сошникам.

Технические характеристики

| Технические характеристики | СПУ-3 | СПУ-3Д | СПУ-3Л | СПУ-4 | СПУ-4Д | СПУ-4Л | СПУ-6 | СПУ-6Д | СПУ-6Л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструкциясошника | анкер | диск | льняной | анкер | диск | льняной | анкер | диск | льняной |
| Рабочаяскорость, км/ч | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
| Вместимостьбункера, дм3, не менее | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Нормавысева, кг/га | 2-400 | 2-400 | 15-268 | 2-400 | 2-400 | 15-268 | 2-400 | 2-400 | 15-268 |
| Числорядов | 24 | 24 | 48 | 32 | 32 | 64 | 48 | 48 | 96 |
| Ширина междурядий(стандартная), см | 12,5 | 12,5 | 6,25 | 12,5 | 12,5 | 6,25 | 12,5 | 12,5 | 6,25 |
| Глубина заделки семян, мм | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
| Масса, кг, не более | 670 | 760 | 710 | 780 | 870 | 935 | 1260 | 1360 | 1500 |
| Производительность по основному времени, га/ч | 1,5-3,6 | 1,5-3,6 | 1,5-3,6 | 2,0-4,8 | 2,0-4,8 | 2,0-4,8 | 3,0-7,2 | 3,0-7,2 | 3,0-7,2 |
| Габаритные размеры, в транспортном положении, мм, не более |
| Длина | 2200 | 2350 | 2200 | 2200 | 2350 | 2200 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Ширина | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Высота | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Габаритные размеры, в рабочем положении, мм |
| Длина | 2140 | 2250 | 2140 | 2140 | 2250 | 2140 | 2140 | 2250 | 2140 |
| Ширина (со следоуказателем) | 4800 | 4800 | 4800 | 6800 | 6800 | 6800 | 10800 | 10800 | 10800 |
| Высота | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Агрегатируетсястрактором | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4; 2 | 1,4; 2 | 1,4; 2 |

Ооо тд «гсм- «палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, рф, ростовская область, константиновский район, г. Константиновск,  п. Кгу-1, территория атп-6.