ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

# Сеялка СКП 2,1 «Омичка»

Описание

Сеялка-культиватор зернотуковая предназначена для полосного посева семян зерновых и зернобобовых культур полосой 18-20см. с одновременной предпосевной культивацией, внесением минеральных гранулированных удобрений и полосным прикатыванием почвы после посева на стерневых и безотвальных стерневых фонах, а также для культивации паров. Кроме того, наличие бороны пружинной на некоторых модификациях обеспечивает выравнивание поверхностного слоя почвы после прикатывания, вычёсывание сорняков и мульчирование поверхности поля.

Сеялка в основном применяется в районах с недостаточным увлажнением и почвами, подверженными ветровой эрозии. Для возможности использования сеялки на переувлажнённых почвах на некоторых модификациях предусмотрена установка сменной батареи катков с пневмокатками.

Сеялка обеспечивает качество работы при влажности почвы до 25% (в зависимости от спелости почвы) и её твердости в слое 0-10 см до 20 кг/см2. На поле допускается наличие пожнивных остатков (разбросанной измельченной соломы и высокостебельных культур).

Сеялка гидрофицирована. Одна сеялка агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4., а две, три, четыре, пять, шесть сеялок –соответственно с тракторами класса 3;4;5.

При составлении посевных комплексов используются сцепки, соединительные устройства.

технические характеристики

| Наименование | Единицы измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базовая модель | Модификации |
|  |  | СКП-2,1 | СКП-2,1А | СКП-2,1Б | СКП-2,1В | СКП-2,1Г | СКП-2,1Д | СКП-2,1З | СКП-2,1И | СКП-2,1К |
| Основные параметры и характеристики |  |  |
| Рабочая скорость | км/ч | до10 |
| Рабочая ширина захвата | м | 2,05 |
| Дорожный просвет | мм | 150 |
| Необходимая ширина поворотной полосы | м | 10 |
| Количество рядов рабочих органов | шт. | 3 |
| Ширина междурядий | см | 22,8 |
| Расстояние между рядами рабочих органов в направлении хода | мм | 500 |
| Количество высевающих аппаратов | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -зерновых |  | 9 |
| -туковых |  | 9 |
| Ёмкость зернотукового ящика суммарная: | дм3 | 400 | 400 | 550 | 400 | 400 | 550 | 550 | 550 | 400 |
| -в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -зернового |  | 260 | 260 | 350 | 260 | 260 | 350 | 350 | 350 | 260 |
| на 1 м ширины захвата сеялки |  | 127 | 127 | 170 | 127 | 127 | 170 | 170 | 170 | 127 |
| -тукового |  | 140 | 140 | 200 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 140 |
| на 1м ширины захвата сеялки |  | 68 | 68 | 98 | 68 | 68 | 98 | 98 | 98 | 68 |
| Способ агрегатирования |  | Прицепной гидрофицированный |
| Тип сошника |  | Криволинейная штампосварная стойка с лапой и рассеивателем |
| Тип прикатывающего катка |  | Кольчато-шпоровый |
| Способ изменения передаточных отношений |  | Сменными звёздочками и шестернями |
| Количество прикатывающих катков | шт. | 9 |
| Диаметр катка | мм. | 500 |
| Масса (±35 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -конструктивная | кг | 1250 | 1250 | 1308 | 1370 | 1404 | 1428 | 1250 | 1380 | 1320 |
| -эксплуатационная (включая семена и удобрения) |  | 1580 | 1580 | 1748 | 1700 | 1734 | 1868 | 1690 | 1820 | 1650 |
| Распределение массы по опорам секции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -на опорное колесо |  | 690 | 690 | 783 | 750 | 750 | 858 | 750 | 810 | 700 |
| -на катки |  | 890 | 890 | 962 | 950 | 974 | 1010 | 940 | 1010 | 950 |
| Удельная материалоёмкость на 1м ширины захвата | кг/м | 610 | 610 | 638 | 668 | 684 | 843 | 610 | 673 | 643 |
| Габаритные размеры в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -длина |  | 3,76 | 4,32 |
| -ширина |  | 2,1 |
| -высота |  | 1,85 | 2 | 1,76 | 1,85 | 2 | 1,85 |
| Производительность за 1час основного времени (при скорости 7км/ч), расчётная | га/ч | 1,4 |
| Прозводительность за 1час эксплутационного времени (при скорости 7км/ч) | га/ч | 1,08 |
| Норма высева семян ( минимальная) | кг/га |  |
| -пшеница |  | 50 |
| -ячмень |  | 50 |
| -овёс |  | 50 |
| -гречиха |  | 30 |
| -просо |  | 10 |
| горох |  | 80 |
| -рожь |  | 60 |
| Норма высева семян ( максимальная) | кг/га |  |
| -пшеница |  | 500 |
| -ячмень |  | 450 |
| -овёс |  | 300 |
| -гречиха |  | 150 |
| -просо |  | 60 |
| -горох |  | 540 |
| -рожь |  | 500 |
| Норма высева удобрений (минимальная) | кг/га | 50 |
| Норма высева удобрений (максимальная) | кг/га | 200 |
| Неравномерность высева семян между отдельными аппаратами: коэффициент вариации, не более для зерновых и зернобобовых культур | % | ±6 |
| Неравномерность высева удобрений между отдельными аппаратами: коэффициент вариации, не более | % | ±10 |
| Неустойчивость общего высева семян | % | ±6 |
| Неустойчивость общего высева удобрений | % | ±10 |
| Повреждение семян, не более |  |  |
| - зерновых | % | 0,3 |
| -зернобобовых | % | 1 |
| Плубина заделки семян, удобрений: |  |  |
| -минимальная | мм | 40 |
| -максимальная | мм | 100 |
| Ширина полосы посева одним сошником | см | 18-20 |
| Количество высеваевых семян, заделанных в слое, соответствующем заданной глубине и двух смежных с ним 10-ти миллиметровых горизонтах, не менее | % | 90 |
| Сохранение на поверхности поля пожнивных остатков | % | 65 |
| Подрезание сорняков | % | 100 |
| Число персонала, необходимого для обслуживания машин | чел. | 1 |
| Среднесменное оперативное время технического обслуживания, не более | чч | 0,1 |
| Время для агрегатирования сеялки с трактором | ч | 0,1 |
| Коэффициент использования сменного времени |  | 0,7 | 0,75 | 0,7 | 0,75 | 0,7 |
| Габаритные размеры машины в транспортном положении | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -длина |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 3,6 | 3,6 | 3,65 |
| -ширина |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| -высота |  | 2 | 2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,27 | 2,1 |
| Транспортная скорость | Км/ч | До15 |
| Срок службы | лет | 8 |
| Гарантийная наработка на 1 лапу | га | 20 |
| Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 24 |
| Угол поперечной статической устойчивости, не менее | град | 30 |
| Максимальное усилие сопротивления перемещению органов управления | н | 200 |

# ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.