ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

# Жатки для уборки подсолнечника ЖБП-8,4, ЖБП-7 (жатка подсолнечник)

Описание

Жатки безрядковые для уборки подсолнечника ЖБП предназначены для уборки подсолнечника в любом направлении, как при рядном, так и при сплошном посеве.

Жатки для уборки подсолнечника ЖБП состоят из отдельных узлов, функционально связанных между собой для выполнения технологического процесса уборки подсолнечника.

Универсальность

При движении жатки по полю наконечники лифтеров, приваренные в передней части, аккуратно разделяют скашиваемую массу на рядки независимо от направления движения комбайна.

Минимальность потерь

Оригинальная форма лифтеров и расстояние между ними дает возможность им легко проникать в массу и, разделяя ее, сохранять вертикальное положение стеблей подсолнечника. Форма лифтеров, в виде открытой емкости, позволяет собирать осыпавшиеся из корзинок семена и сами опавшие корзинки.

Направляющий щиток способствует прохождению срезанного продукта к шнеку, препятствуя его возврату на лифтеры и выброс мотовилом за пределы жатки. Центральная часть шнека сверху закрыта улавливающим козырьком, который также препятствует вылету семян и корзинок за пределы жатки. Процент потерь при сборе урожая составляет не более 2%.

Качественный обмолот

Срезанные корзинки захватываются лопастным мотовилом и проталкиваются в зону действия шнека. Срезанная масса спиралями шнека подаётся к центру жатки, откуда, посредством лопастей с пальцами, проталкивается в наклонную камеру комбайна. Происходит качественный обмолот. Благодаря этому сорность семян в бункере комбайна — минимальная, а влажность незначительная.

Надежность жатки

Привод шнека оснащен предохранительной муфтой, которая, в случае забивания скошенной массой шнека или мотовила, срабатывает (останавливает весь процесс), тем самым предохраняя их и механизмы привода от разрушения.

Технические характеристики

| Наименование параметров | Значения показателя |
| --- | --- |
|  | ЖБП-7 | ЖБП-8,4 |
| Тип жатки | навесная |
| Ширина захвата жатки, м | 7,0±0,05 | 8,4±0,05 |
| Число убираемых рядков, шт. | 10 | 12 |
| Ширина междурядий, см | 70 |
| Производительность за час основного времени, га/ч | 4,0 | 5,0 |
| Габаритные размеры жатки в рабочем положении, мм, не более: — длина — ширина — высота | 7600 3000 1450 | 8700 3000 1450 |
| Габаритные размеры жатки в транспортном положении (на тележке), мм, не более: — длина — ширина — высота | 12550 3500 1950 | 14050 3500 1950 |
| Скорость движения комбайна с жаткой, км/ч, не более: — рабочая — транспортная | 6 — 12 20 |
| Размеры лифтера, мм, не более: — длина — ширина | 1900 320 |
| Регулируемая ширина зазора между лифтерами, мм | 30 — 50 |
| Потери семя за комбайном, %, не более | 2 |
| Масса конструкционная жатки кг, не более | 2550 | 2800 |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.