ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

# Жатка валкова зерновая ЖВЗ-10,7

Описание

Эта модель применяется для укладывания, а также кошения культур, относящихся к зерновым в валок. Используется для раздельной уборки. Предназначена для работы на равнинных территориях в умеренном климате. Приводится в движение тракторами МТЗ класса 1,4 моделей 80 и 82.

В результате работы ЖВЗ 10,7 валки получаются оптимальной ширины и высокого качества укладки. Такая жатка существенно облегчает работу механизатора и обеспечивает высокую производительность при оптимальных затратах. К тому же. Применение такого оборудования позволяет оптимизировать работу транспортного парка хозяйства.

Сцепное устройство имеет специальную конструкцию, которая позволяет сохранить угол в 90 градусов между направлением ходя трактора и режущим аппаратом оборудования. Таким образом достигается плавное движение без смещения вбок.

Возможно перемещение мотовила относительно режущей части жатки, а также регулировка частоты его вращения для того, чтобы обеспечить оптимальные условия для уборки. Перевести жатку в рабочее положение, а затем в транспортное не составляет труда и занимает всего несколько минут. При этом, расцепка с трактором не обязательно, какие-либо дополнительные инструменты не требуются.

Комплектуется оборудование режущим устройством компании Schumacher, а также приводом собственного изготовления, что позволяет потребителю выбрать оптимальный привод для решения своих задач. Для укладки валка шириной 19,5 метров можно использовать совместно с моделью 9,2.

Технические характеристики

| Производительность за 1 час | до 8 га/ч |
| --- | --- |
| Конструктивная ширина захвата | 10,7 м |
| Высота среза | 70...250 мм |
| Шиpина образуемого валка | 1,6...2,2 м |
| Высота образуемого валка, не более | 0,6 м |
| Рабочая скорость | 5-8 км/ч |
| Транспортная скорость, не более | 15 км/ч |
| Режущий аппарат | сегментно-пальцевый |
| Масса конструкционная, не более | 2630 кг |
| Габаритные резмеры жаткив транспортном положении, не более |  |
| Длинна | 14700 мм |
| Ширина | 4400 мм |
| Высота | 2900 мм |
| Время перевода жатки из рабочего положения в транспортное положение, не более | 10 мин. |
| Количество транспортеров | 2 шт |
| Ширина транспотреров | 1060 мм |
| Рабочее давление в гидросистеме |  |
| Минимальное | 16 МПа |
| Максимальное | 20 МПа |
| Минимальный радиус поворота агрегата (с трактором МТЗ-82) в транспортном положении |  |
| В лево | 18 м |
| В право | 13 м |
| Привод мотовила | цепной и клиноременной передачей |
| Привод ножа | кровошипно-шатунный механизм либо угловая передача (планетарный редуктор фирмы Schumacher) |
| Количество колес | 2 шт |
| Расстояние между образуемыми валками | от 8,6 до 9,1 м |
| Управление подъемом жатки | гидрораспределителем из кабины трактора |
| Удельный расход топлива | 2,0 кг/га |
| Дорожный просвет в транспортном положении, не менее | 200 мм |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.