ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

# Жатка зерновая валковая ЖВЗ-5

Описание

Данный тип оборудования используется для скашивания трав (как ранее засеянных, так и естественных). После скашивания, травы укладываются в валок, ширина которого не превышает 1,4 метра. ЖВЗ-5 может также использоваться для кошения и укладки стеблей колосовых культур, если необходима раздельная уборка. Агрегат приводится в движение тракторами БЕЛАРУС моделей 80.1 и 82.1. Для сцепки используется устройство ТСУ-1-Ж.

Технические характеристики

| Тип машины | полуприцепная, с боковым расположением |
| --- | --- |
| Производительность за час основного времени | 2,4...3,9 га/ч |
| Конструктивная ширина захвата | 5 м |
| Рабочая скорость, не более | 5...8 км/ч |
| Транспортная скорость, не более | 15 км/ч |
| Мотовило | жесткое, лопастное, беспальцевое |
| Режущий аппарат | сегменто-пальцевый, с прижимами |
| Габаритные размеры жатки в транспортном положении, не более |  |
| — длина | 7800 мм |
| — ширина | 4400 мм |
| — высота | 2900 мм |
| Масса конструкционная, не более | 1800 кг |
| Установочная высота среза | 70...250 мм |
| Ширина образуемого валка | 1,4 м |
| Высота образуемого валка | 0,6 м |
| Количество обслуживаемого персонала | 1 чел |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.