ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

# Жатка валковая зерновая ЖВЗ-7,0

Описание

Устройство используется для кошения и укладывания стеблей зерновых культур в валок. Применяется при раздельной уборке на больших полях. В качестве тягача используются трактора производства Минского тракторного завода моделей 80 и 82. Возможно использование на больших площадях и уборка трав при низкой урожайности. Результатом работы жатки является укладка валка высокого качества. Работа оборудования отличается высокой эффективностью и производительностью. К тому же, такое устройство существенно облегчает задачу механизатора. С помощью жатки, сельскохозяйственное предприятие может существенно снизить расходы на раздельную уборку и оптимизировать загрузку парка транспортных средств. Благодаря особой структуре устройства для сцепки, угол между направлением движения тягача и режущим оборудованием жатки всегда будет прямым, благодаря чему достигается плавное движение без смещения вбок.

Технические характеристики

| Пpоизводительность за 1 час | до 5,5 га/ч |
| --- | --- |
| Конструктивная ширина захвата | 7,0 м |
| Высота среза | 70...250 мм |
| Шиpина образуемого валка | 1,6...2,2 м |
| Высота образуемого валка, не более | 0,6 м |
| Рабочая скорость | 5...8 км/ч |
| Транспортная скорость, не более | 15 км/ч |
| Режущий аппарат | сегментно-пальцевый |
| Масса конструкционная, не более | 2100 кг |
| Габаритные резмеры жаткив транспортном положении, не более |  |
| Длинна | 10800 мм |
| Ширина | 4400 мм |
| Высота | 2900 мм |
| Время перевода жатки из рабочего положения в транспортное положение, не более | 5 мин. |
| Количество транспортеров | 2 шт |
| Ширина транспотреров | 1060 мм |
| Рабочее давление в гидросистеме |  |
| Минимальное | 16 МПа |
| Максимальное | 20 МПа |
| Минимальный радиус поворота агрегата (с трактором МТЗ-82) в транспортном положении |  |
| В лево | 13 м |
| В право | 9 м |
| Привод мотовила | цепной и клиноременной передачей |
| Привод ножа | кровошипно-шатунный механизм либо угловая передача (планетарный редуктор фирмы Schumacher) |
| Количество колес | 2 шт |
| Расстояние между образуемыми валками | от 4,9 до 5,3 м |
| Управление подъемом жатки | гидрораспределителем из кабины трактора |
| Удельный расход топлива | 3,5 кг/га |
| Дорожный просвет в транспортном положении, не менее | 200 мм |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.