ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

# Жатка валковая зерновая ЖВЗ-7УМ

Описание

Жатка валковая зерновая ЖВЗ-7УМ предназначена для скашивания и укладки стеблей малоурожайных зерновых культур на стерню в валок при раздельном способе уборки в условиях умеренного климата при температурах от 0 до +40 С на равнинных крупномасштабных полях с уклоном до 4 градусов, имеющих камни, выступающие над поверхностью почвы не более 50 мм.

Жатка агрегатируется с универсальными энергетическими средствами УЭС-2-250А, УЭС-2-280А и их модификациями.

Технические характеристики

| Марка машины, с которой используется жатка | УЭС-2-250А, УЭС-2-280А и их модификации |
| --- | --- |
| Производительность | до 5.5 га/ч |
| Конструкционная ширина захвата | 7.0 м |
| Высота среза | 70...120 мм |
| Ширина образуемого валка | 1.6 м |
| Высота образуемого валка | 0.6 м, не более |
| Рабочая скорость | 5-8 км/ч |
| Режущий аппарат | сегментно-пальцевый |
| Масса конструкционная | 2300±100 кг, не более |
| Габаритные размеры в транспортном положении: |  |
| Длина | 10 700 мм, не более |
| Ширина | 3 000 мм, не более |
| Высота | 2 900 мм, не более |
| Мотовило | эксцентриковое, пальцевое |
| Привод ножа | угловая передача (планетарный редуктор) |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.