ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

# Жатка для зерновых культур ЖЗК

Описание

Эта модель используется для уборки колосовых культур. Возможна установка дополнительных устройств для сбора рапса, крупяных культур и зернобобовых. Жатка устанавливается на комбайны модели Палессе (КЗС-5, 7, 812, 10К, 1218, 1420, 1624) ЖЗК имеет различную ширину захвата. Она варьируется в диапазоне от четырех до девяти метров. За счет этого достигается оптимальная производительность и возможность задействовать весь потенциал комбайна.

К преимуществам такого оборудования можно отнести:

- надежность режущей части с системой чередования сегментов. Благодаря этому достигается чистый срез хлебной массы. Агрегат прекрасно зарекомендовал себя на влажных и полеглых хлебах. У штампосварных пальцев имеется верхняя и нижняя режущие кромки. Это позволяет обойтись без дополнительных настроек в процессе эксплуатации;

- стабильный подъем стеблей с земли за счет стеблеподъемников. В кабине механика расположено управление специальным механизмом, который позволяет менять интенсивность вращения мотовила. Таким образом хлебная масса равномерно подается на молотилку. Это повышает качество обмолота;

- Планки мотовила крепятся к граблинам болтами. Это позволяет значительно упростить обслуживание и ремонт, а также замену деталей. Избежать наматывания соломы можно благодаря усилению труб мотовила и отсутствию соединительных цапф;

- В конструкции применяется планетарный редуктор от немецкого производителя. Он обеспечивает высокую интенсивность резания при минимальном износе оборудования. Благодаря такой особенности, эффективность и производительность заметно повышаются. Все модели комплектуются транспортными тележками.

Технические характеристики

| Марка машины, с которой используется жатка | КЗС различных моделей |
| --- | --- |
| Тип | фронтальная, копирующая рельеф поля в продольном и поперечном направлениях на заданной высоте среза - |
| Ширина захвата | 4-9,2 м |
| Установочная высота среза: |  |
| — при копировании рельефа поля | 55+15 мм |
|  | 90+15 мм |
|  | 120+15 мм |
|  | 160+15 мм |
|  | 195+15 мм |
| — без копирования рельефа поля | от 50 до 800 мм |
| Транспортная скорость движения, не более | 20 км/ч |
| Габаритные размеры жатки в транспортном положении (на тележке), не более |  |
| Длина | 9800-12900 мм |
| Ширина | 3000 мм |
| Высота | 2500 мм |
| Масса конструкционная жатка, не более | 1750-2800 кг |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.