ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

# Соевая жатка, жатка для уборки сои ЖЗС

Описание

Соевая жатка ЖЗС предназначена для уборки сои и зерновых колосовых культур. Жатка для уборки сои ЖЗС используется в составе комбайнов зерноуборочных самоходных КЗС-7, КЗС-812, КЗС-10К, КЗС-1218, а также благодаря специальному переходному устройству жатка успешно работает с зерноуборочными комбайнами NEW HOLLAND, CLAАS, John Deere. Жатка для уборки сои унифицирована с серийными зерновыми жатками. Особенностью при уборке сои является необходимость скашивать ее на низком срезе и на влажной мягкой почве.

Смонтированный на рычажной подвеске, гибкий режущий аппарат идеально приспосабливается к рельефу поля. Благодаря этому, высота среза может устанавливаться на уровне 30 мм, что значительно ниже, чем у обычных зерновых жаток. Это позволяет убирать стручки сои, растущие на высоте 40–50 мм от земли, сокращая до предельного минимума потери за жаткой при уборке сои.

Технические характеристики

| Марка машины с которой агрегатируется жатка | КЗС-7, КЗС-812, КЗС-1218, КЗС-10К |
| --- | --- |
| Тип | Фронтальная, копирующая рельеф поля в продольном и поперечном направлениях, с гибким режущим аппаратом - |
| Ширина захвата | 6-9 м |
| Установочная высота среза: |  |
| при копировании рельефа поля | от 25 до 150 мм |
| без копирования рельефа поля | до 800 мм |
| Габаритные размеры жатки в транспортном положении (на тележке), не более |  |
| Длина | 9500,10500 и 12500 мм |
| Ширина | 3000 мм |
| Высота | 2400 мм |
| Масса конструкционная жатки, не более | 1900, 2150 и 2650 кг |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.