ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

# Жатки валковые зерновые прицепные

Описание

Использование прицепных валковых жаток ЖВЗ для скашивания и укладки в валок стеблей зерновых культур в хозяйствах, использующих раздельный способ уборки, позволяет с высокой рентабельностью выполнить уборочные работы на жатве. Для обеспечения оптимальных условий уборки мотовило жатки можно перемещать относительно режущего аппарата и регулировать частоту его вращения.

Конструкция прицепного устройства и расположение задних колес с углами завала и атаки поддерживают прямой угол между направлением движения трактора и режущими аппаратами жатки. Перевод жатки из транспортного положения в рабочее и обратно выполняется одним работником и не требует расцепки с трактором. Жатки агрегатируются с распространенными тракторами тягового класса 1,4, что позволяет оптимально загрузить тракторный парк сельхозпредприятия.

Жатки валковые зерновые ЖВЗ-5 и ЖВЗ-6 предназначены для скашивания и укладки стеблей зерновых культур на стерню в валок при раздельном способе уборки. Мотовило жатки можно перемещать относительно режущего аппарата и регулировать частоту его вращения для обеспечения оптимальных условий уборки.

Жатки ЖВЗ-7,0; ЖВЗ-9,2 и ЖВЗ-10,7 предназначены для скашивания и укладки стеблей зерновых культур на стерню в валок при раздельном способе уборки на равнинных крупномасштабных полях.

Жатки обеспечивают укладывание валка хорошего качества и оптимальной ширины, высокую продуктивность работы на скашивание и на подбор; облегчение условий труда механизатора. Кроме того, использование ЖВЗ позволяет снизить затраты на раздельную уборку и более оптимально загрузить транспортный парк хозяйства.

Специальная конструкция сцепного устройства и расположение задних колес с углами завала и атаки поддерживают при работе жатки прямой угол между направлением движения трактора и режущим аппаратом жатки, обеспечивая плавное параллельное трактору движение без бокового смещения.

Технические характеристики

| ЖВЗ-5 |  | ЖВЗ-5 | ЖВЗ-6 | ЖВЗ-7,0 | ЖВЗ-9,2 | ЖВЗ-10,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегатируется с тракторами |  | МТЗ 80/82 |
| Ширина захвата | м | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 9,2 | 10,7 |
| Производительность за 1 час основного времени | га/ч | до 3,9 | до 4,7 | до 5,5 | до 7 | до 8,5 |
| Высота среза | мм | 70-250 |
| Ширина образуемого валка | м | до 1,4 | до 1,4 | 1,6-2,2 | до 2,2 | 1,6-2,2 |
| Рабочая скорость движения | км/ч | 5-8 |
| Транспортная скорость движения, не более | км/ч | 15 |
| Режущий аппарат |  | сегментно-пальцевый |
| Габаритные размеры жатки в транспортном положении |
| Длина | мм | 7800 | 9300 | 10800 | 13700 | 14700 |
| Ширина | мм | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Высота | мм | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Масса | кг | 1800 | 1900 | 2100 | 2630 | 2630 |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.