ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

### Опрыскиватель ОП-2500-24к ремком

Описание

Данный опрыскиватель выполнен в виде конструкции с односторонним полуприцепом, с тракторным агрегатом тягового класса. У опрыскивателя имеется один основной и два дополнительных бака для промывки системы нагнетания. Благодаря подножки на раме, это дает возможность подниматься на тех.площадку, на дышле рамы установлены страховочные тросы. Определение наполненности бака осуществляется с помощью уровнемера, а контроль наличия масла вычисляется с помощью емкости.

Для системы безопасности имеются тормоза барабанного типа, которые крепятся к фланцам осей. Насос опрыскивателя с производительность до 209 литров в минуту является мембранно-поршневым типом, что позволяет обеспечить подачу жидкости благодаря силе давления к распылителю. Проверка датчика скорость его можно подключить к компьютерному питанию и провернуть колесо опрыскивателя.

Управление штангой опрыскивателя может осуществляться лево и правой половиной, благодаря гидравлической системе, что выгодно во время обработки краев поля. Особенностью конкретно этого типа опрыскивателя является наличие миксера в 30 литров, отсечные устройства в три позиции, дополнительный бак для промывания емкости и GPS-навигатор.

Технические характеристики

| Наименование | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Тип |  | полуприцепной |
| Производительность за 1 час основного времени: | га/ч | 19,2…28,8 |
| Рабочая скорость | км/ч | 8…12 |
| Ширина захвата | м | 24 |
| Емкость бака | л | 2500 |
| Производительность насоса | л/мин | 209 |
| Транспортная скорость, не более | км/ч | 16 |
| Высота установки штанги относительно поверхности поля | мм | 700…2100 |
| Ширина колеи | мм | 1500...1800 |
| Масса, не более | кг | 1850 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, не более - длина - ширина - высота | мм | 5300 2400 2520 |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.