ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

# Сеялка прямого сева «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» СПС-4000

Описание

Сеялка прямого сева  СПС-4000 «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» — высокопроизводительные механические сеялки, предназначенные для высева зерновых, бобовых и мелкосемянных культур как по нулевой технологии посева (No-till), так и после минимальной обработки почвы с одновременным внесением гранулированных удобрений. Лущение, дискование, боронование и прочая механическая обработка почвы перед посевом сеялками прямого сева «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» не производятся, что уменьшает иссушение почвы. Так называемый «невидимый посев» дисковым сошником экономит почвенную влагу и способствует получению качественных всходов в регионах с дефицитом осадков.

Прочная и надежная конструкция сеялки прямого сева «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» СПС-4000 — в конструкцию сеялок заложены принципы простоты и надежности всех элементов. Повышенный задел прочности рамы, шасси, сошников, гидравлической системы и приводных механизмов позволяют эксплуатировать сеялки в любых почвенно-климатических условиях, пригодных для выращивания сельскохозяйственных культур. Простота настройки и обслуживания сеялки делают ее эксплуатацию легкой и доступной.

Секция колтеров («турбо-диски») — на отдельной балке, перед секцией сошников, располагаются дисковые ножи, предназначенные для предварительной разделки почвы и пожнивных остатков предшествующих культур. Применение дисковых ножей (колтеров) существенно облегчает ход сошников, уменьшая их забивание растительностью, даже в условиях повышенной влажности почвы и наличия большого количества пожнивных остатков на ее поверхности.

Дисковый сошник маятникового типа — V-образный, имеющий двухдисковую конструкцию, в которой диски смещены относительно друг друга — это способствует лучшему прорезанию пожнивных остатков, проникновению в грунт и формированию правильной борозды. Режущие диски, импортного производства, изготовлены из высокопрочной износостойкой борсодержащей стали, обладают эффектом самозатачивания, сохраняют остроту на протяжении всего срока службы, что позволяет резать толстый слой пожнивных остатков (например, после кукурузы на зерно) не вминая их в семяложе. Ступицы режущих дисков оснащены закрытыми двухрядными шариковыми радиально-упорными подшипниками, не нуждающимися в обслуживании и смазке в течении срока эксплуатации — что заметно повышает надежность узла и снижает затраты времени при проведении ТО.
Давление на сошник регулируется гидравликой в диапазоне от 30 до 210 кг. Кроме того с помощью пружин можно регулировать давление индивидуально на каждом сошнике. Рабочий ход сошника по вертикали составляет 30 см.

Простая и точная настройка сеялки прямого сева  — глубина заделки семян регулируется съёмными ребордами (опорными колесами) на 2,5 см., 4 см. или 6 см., расположенными непосредственно на ступице режущего диска, при этом обеспечивается наилучший контроль глубины сева, благодаря расположению точки высева и точки контроля глубины на одной оси. Существует возможность регулировки глубины заделки семян прикатывающими колесами в диапазоне от 2-х до 9-ти см, при помощи переустановки ограничительного болта.

Высев семян зерновых и бобовых культур — производится механическими высевающими аппаратами, имеющими катушки со спиральным рифлением, обеспечивающим равномерную подачу материала. Норма высева (и внесения удобрений) регулируется от 40 до 320 кг/га, изменением длины вылета высевающей катушки.

Высев мелкосемянных культур (МСК) — производится из отдельного бункера, емкостью 84 литра, с помощью механических высевающих аппаратов, имеющими катушки с прямым рифлением. Норма высева семян регулируется от 1,5 до 30 кг/га, изменением длины вылета высевающей катушки.

Посев с одновременным внесением удобрений ниже зоны высева семян — благодаря конструкции сошника, удобрения вносятся непосредственно вблизи зоны формирования корневой системы, исключая «обжигание» семян. Бункеры сеялок имеют два отсека: для семян и удобрений. При севе без удобрений возможно использование обоих отсеков под семена.

Сеялки прямого сева «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» СПС-4000 дополнительно могут комплектоваться колтерами, маркерами, устройством высева мелкосемянных культур и ребордами ограничения глубины посева на 6 см.

Технические характеристики

| Количество посевных линий (сошников), шт. | 23 |
| --- | --- |
| Ширина междурядий, см | 17,5 |
| Рабочая ширина, м | 4 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 10 |
| Производительность (расчетная), га/ч | 3,6 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 120-130 |
| Полная конструкционная масса (без семян и удобрений), кг | 5220 |
| Высота в транспортном положении, м | 2,64 |
| Высота в рабочем положении, м | 2,08 |
| Ширина в транспортном положении, м | 5,04 |
| Дорожный просвет, м | 0,28 |
| Длина в транспортном положении, м | 3,82 |
| Объем бункера для семян, л | 1320 |
| Объём бункера для удобрений, л | 970 |

# ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.