ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

# Сеялка зерновая прицепная СЗП-3,6

Предназначена для рядового посева по подготовленной почве с одновременным внесением стартовой дозы  гранулированных минеральных удобрений:

- семян зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень,  овёс);

- семян бобовых культур (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы);

- семян других культур,  близких к зерновым по размерам семян и нормам высева (гречиха, просо, сорго, рис).

Оснащена однострочными двухдисковыми сошниками и цепным загортачем.

В прессовом варианте, оборудованная прикатывающими катками, предназначена для посева в  засушливых районах с недостаточным количеством осадков в течении года, и в районах  подверженных ветровой эрозии почвы.

Конструкция СЗП-3,6 позволяет соединять их с помощью сцепок СП-11, СП-16 и др. в многосеялочные агрегаты в одну линию (шеренгу), что облегчает их эксплуатацию и позволяет автоматизировать загрузку, используя, загрузчики сеялок.

Агрегатируется:

- в односеялочном варианте с тракторами тягового класса 1,4

- в многосеялочном варианте от 2-х до 6-и сеялок с тракторами тягового класса 2-5

Междурядье – 150 мм.

Технические характеристики

| Объем бункера: для зерна – 720 дм3, для туков – 400 дм3 Технические характеристики Производительность, га/ч | 4,8 |
| --- | --- |
| Ширина захвата, м | 3,6 |
| Рабочая скорость км/ч | до 12 |
| Норма высева, кг/га: - для семян - для удобрений | 15-400 25-200 |
| Ширина междурядья, мм | 150 |
| Глубина заделки семян, мм | 40...80 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 20 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Масса конструкционная, кг - с катками (доп. оборудование), кг | 1380-1580 1840 |

# ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.