ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

# Сеялка зерновая «ВЕГА-6»

ОСНАЩЕНИЕ

- Вариатор — бесступенчатый редуктор — бесступенчатая коробка передач обеспечивает быстрое регулирование норм высева.

- Высевающие аппараты — двухуровневая зубчатая катушка обеспечивает бесперебойную подачу посевного материала в рабочий орган сеялки.

- Двухдисковые сошники — со смещенными дисками из БОР-содержащей стали импортного производства.

- Прикатывающие катки

- Пальцевые загортачи — работают при повышенной влажности почвы.

- Техника оборудована световозвращателями (ГОСТ Р 53489-2009), знаками ограничения скорости, габаритными светоотражателями и противооткатными упорами.

Описание

Зерновая сеялка СЗ «ВЕГА-6» предназначены для рядового посева семян зерновых и зернобобовых культур с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений.

СЗ «ВЕГА-6» оснащена дополнительными устройствами для транспортировки и агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 ТС.

Сеялка комплектуется двухдисковыми сошниками с прикатывающими катками. У прикатывающих колес гладкие стороны, что позволяет уменьшить разбрасывание почвы и получить семенное ложе более правильной формы.

На сеялке установлены амортизаторы нового образца.Круглая штанга с винтовой регулировкой натяжения и усиленные пружины - дают возможность увеличить давления сошника на почву до 80 кг.

Благодаря редуктору с бесступенчатой регулировкой (вариатор) и плавным режимом работы, а также высевающим аппаратам DUPONT, происходит дозирование нормы высева от 450 кг до 5 кг на гектар с максимальной точностью. Семена таких культур, как рапс, зерновые и бобовые дозируются одинаково точно. Бесступенчатый редуктор не требует технического обслуживания и прост в управлении.

Важным для многих хозяйств является возможность одновременного внесения удобрений. Для этого бункер делится на две части. 60 % бункера заполняется посевным материалом и 40 % – удобрениями. Дозирование при комбинировании посевного материала и удобрений осуществляется за счёт двух редукторов. При выполнении разворота на краю поля система внесения посевного материала и удобрений автоматически отключается.

Для окрашивания внутренней поверхности бункера, подверженных агрессивному воздействию химических продуктов, используется грунт-эмаль полимерное покрытие – однокомпонентный лакокрасочный материал на основе винилового сополимера, что значительно увеличивает срок службы бункера.

Технические характеристики

| СЗ «ВЕГА» | СЗ «ВЕГА» 6 |
| --- | --- |
| Рабочая ширина м. | 6 |
| Транспортная ширина м. | 2.5 |
| Глубина задеки см. | 2-8 |
| Количество рядов шт. | 40 |
| Расстояние между рядами см. | 15 |
| Емкость бункера л. | 1190/790 |
| Рабочая скорость км/ч | 10 |
| Масса агрегата кг. | 3100 |
| Мощность трактора л.с. | от 82 |

# ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.