ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

# Погрузчик зерна, зернопогрузчик, зернометатель ПЗМ-110

Описание

Зернометатель предназначен:

- погрузка зерна со склада в кузов транспортного средства;

- перелопачивание (перебуртовка) зерна на открытых площадках и помещениях;

- сепарация зерна с отделением легких примесей (провеивание на открытых площадках).

- Преимущества

- Высота погрузки зерномета до 4,5 метров. Погрузка зерна в машины с высокими бортами - без проблем!

- Конструктивная особенность зернометатов серии ПЗМ позволяет опускать выбросную трубу с помощью лебедки. Это позволяет проезжать в складские помещения с низкими дверными проемами;

- Лебедка и трос открывают клапан выбросной трубы. Эта конструкция надежнее металлических тяг;

- Лебедка регулировки открытия клапана. Малый шаг обеспечивает плавное открытие;

- Редуктор крыльев питателей. Надежный механизм с увеличенным диаметром вала привода Ø30 мм;

- Дополнительные накладки на приемной горловине тримера предотвращают просыпание зерна при поворотах триммера;

- Боковая дека зерномета. Удобный и быстрый доступ к барабанам триммера;

- Натяжное устройство ленты триммера;

- Винт регулировки высоты подъема загрузочного элеватора. Ручка вращения винта размером под естественный хват руки;

- Механизм подъема крыльев питателей выполнен в надежном классическом варианте;

- Пульт управления зернометом. Частотный преобразователь обеспечивает плавность хода;

- Герметичный корпус пульта управления, пыль и влага не попадет внутрь;

- Надежная сборка оборудования, качественные сварные швы;

- Корпуса опорных подшипников с тавотницами;

- Механиз натяжения ремней привода триммера;

- Удобный и надежный механизм фиксации поворота триммера. Выполнен по принципу автомобильного ручного тормоза;

- Скребки транспортеров закреплены на болтах. При необходимости возможна быстрая замена изношенных скребков;

- Механизм включения хода. Надежные металлические муфты придают маневренность (практически разворот на месте) - это важное качество при работе в ограниченном пространстве склада;

- Опорный ролик. Контроль натяжения троса и наклон выгрузной трубы;

- Четыре мощные пружины. Надежная фиксация угла открытия клапана.

Технические характеристики

- Максимальная производительность: 110 т/ч

- Максимальная высота складирования: 8 м

- Максимальная дальность метания: 24 м

- Установленный срок службы до списания: 8 лет

- МАксимальнгая высота погрузки: 4,3 м

- Ширина захвата питателей: 4,7 м / 5,5 м

- Установленная мощность: 9,05 кВт

- Масса машины: 890 кг

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.