ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

# Жатка валковая навесная ЖВЗ-9У

Описание

Устройство относится к навесному оборудованию и используется для кошения, а также укладывания трав в валок (в случае, если необходима раздельная уборка). Применяется для таких культур, как ячмень, овес, рапс, крупяных культур и так далее. Устанавливается на универсальные энергетические средства моделей 2-250А и 2-280А.

Технические характеристики

| Производительность за час основного времени, не менее | 4,...7,2 га |
| --- | --- |
| Ширина образуемого валка, не более | 1,6 м |
| Конструктивная ширина захвата | 9,2 м |
| Тип мотовила | жесткое пятилопастное беспальцевое |
| Рабочая скорость движения | 5...8 км/ч |
| Габаритные размеры жатки в транспортном положении (на тележке), не более |  |
| - длина | 12900 мм |
| - ширина | 3000 мм |
| - высота | 2900 мм |
| Масса конструкционная, не более | 2400 кг |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.