ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 e-mail: GSMKW61@yandex.ru сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 1136182001482

__________________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение

# Жатка валкова зерновая ЖВЗ-9,2

Описание

Оборудование применяется для кошения и укладки стеблей зерновых в валок (слева от трактора). Используется при раздельной уборке на обширных территориях. Приводится в движение тракторами Минского тракторного завода моделей 80 и 82 класса 1,4. Может использоваться совместно с жаткой 10,7 для укладки сдвоенного валка (захват 19,5 метров). Валок укладывается в центральное окно, что обеспечивает его поднятие при последующем захвате комбайном. При использовании обоих жаток, возможно сэкономить до 50 процентов времени на обмолот.

Каково основное преимущество валка с с таким захватом? В последующем он позволяет снизить количество проходов комбайна и обеспечить его оптимальную загрузку даже в условиях небольшой урожайности. Это, в свою очередь, снижает расходы на уборку и себестоимость зерна.

В оборудовании применяется планетарный редуктор компании Schumacher. Он обеспечивает высокую линейную скорость движения ножа и частоту реза, а также минимальный износ. За счет этого достигается большая эффективность оборудования.

Технические характеристики

| Производительность за 1 час | до 7 га/ч |
| --- | --- |
| Конструктивная ширина захвата | 9,2 м |
| Высота среза | 70...250 мм |
| Шиpина образуемого валка | до 2,2 м |
| Высота образуемого валка, не более | 0,6 м |
| Рабочая скорость | 5-8 км/ч |
| Транспортная скорость, не более | 15 км/ч |
| Режущий аппарат | сегментно-пальцевый |
| Масса конструкционная, не более | 2630 кг |
| Габаритные резмеры жаткив транспортном положении, не более |  |
| Длинна | 13700 мм |
| Ширина | 4400 мм |
| Высота | 2900 мм |
| Время перевода жатки из рабочего положения в транспортное положение, не более | 10 мин. |
| Количество транспортеров | 3 шт |
| Ширина транспотреров | 1060 мм |
| Рабочее давление в гидросистеме |  |
| Минимальное | 16 МПа |
| Максимальное | 20 МПа |
| Минимальный радиус поворота агрегата (с трактором МТЗ-82) в транспортном положении |  |
| В лево | 18 м |
| В право | 13 м |
| Привод мотовила | цепной и клиноременной передачей |
| Привод ножа | кровошипно-шатунный механизм либо угловая передача (планетарный редуктор фирмы Schumacher) |
| Количество колес | 2 шт |
| Расстояние между образуемыми валками | от 7 до 8 м |
| Управление подъемом жатки | гидрораспределителем из кабины трактора |
| Удельный расход топлива | 2,5 кг/га |
| Дорожный просвет в транспортном положении, не менее | 200 мм |

ООО ТД «ГСМ- «Палессе»

Отдел продаж

Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск,  п. КГУ-1, территория АТП-6.